生产安全事故风险辨识、评估报告

江苏彩瑞实业有限公司

二〇二〇年七月

目  录

1 总则	1

1.1 编制原则	1

1.2 编制依据	1

2 生产经营单位基本概况	3

2.1 生产经营单位基本信息	3

2.2 地理位置	3

2.3 周边环境及交通状况	4

2.4 平面布置及主要建（构）筑物	5

2.5 主要原辅材料和品种（包括产品、中间产品等）情况	7

2.6 主要设备设施	12

2.7 工艺流程简述	23

2.8 生产经营单位危险有害因素辨识情况	34

3 事故发生可能性及其后果分析	67

4 划定事故风险等级	69

4.1 事故风险等级分级依据	69

4.2 危险目标事故风险分析	69

5 现有控制及应急措施差距分析	72

6 制定完善生产安全事故风险防控和应急措施	76

7 评估结论	77

# 总则

编制原则

依据《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第十条规定，编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查。

为全面贯彻《安全生产法》，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的科学发展观，促进经济社会和人的全面发展，坚持“关口前移、重心下移”，坚持“本质安全”，努力实现安全生产工作从被动防范向源头管理转变，遏制和减少重、特大事故的发生，加强对重点危险源安全管理，在本公司生产范围内开展评估工作。

编制依据

下列文件中引用的技术规范和标准通过在本预案中的引用而成为本预案的依据，其最新版本适用于本预案。

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，2014年12月1日施行，修订版）；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第二十九号，2009年5月1日施行，2019年修改)；

- 《中华人民共和国劳动合同法》(中华人民共和国主席令第七十三号，2013年7月1日起施行)；

- 《中华人民共和国职业病防治法》(2018年12月29日施行)；

- 《危险化学品目录》(2015版)；

- 《高毒物品目录》(2003年版)；

- 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号，645号令修改)；

- 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871—2014）；

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（2014年1月1日起施行）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）；

- 《江苏省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》（苏应急[2020]24号）；

- 《江苏省安全生产条例》(2016年10月1日起施行)；

- 《江苏省消防条例》(2011年5月1日起施行)；

- 《江苏省危险化学品事故应急救援体系建设导则》(2006年5月15日施行)；

- 《危险货物品名表》(GB12268-2012)；

- 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

- 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014，2018年版)；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）；

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）；

- 《关于做好生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则实施工作的通知》（盐安监〔2013〕137号）；

- 《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》（应急厅【2019】62号）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T 9011-2019）

- 《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T 38315-2019）

# 生产经营单位基本概况

生产经营单位基本信息

江苏彩瑞实业有限公司原名盐城金马化工有限公司，成立于2006年7月，于2015年12月23日变更为江苏彩瑞实业有限公司，地址为阜宁高新技术产业园（阜宁澳洋工业园）静溪路4号。企业总占地面积29473m2，注册资本6000万元人民币。企业现有职工59人，其中管理人员10人。主要从事颜料系列产品的生产和销售。

江苏彩瑞实业有限公司企业基本情况见表1-1。

表 2-1  江苏彩瑞实业有限公司基本情况一览表

| 单位名称 | 江苏彩瑞实业有限公司 |
| --- | --- |
| 地址 | 阜宁高新技术产业园（原阜宁澳洋工业园静溪路4号） |
| 法定代表人 | 龙进峰 | 联系电话 | 15867193329 |
| 公司类型 | 有限责任公司 | 注册资金 | 6000万元 |
| 成立日期 | 2006年7月 | 企业占地面积 | 29473m2 |
| 公司负责人 | 高 伟 | 联系电话 | 18868761288 |
| 现有职工人数 | 59人 | 技术、管理人数 | 10人 |

地理位置

彩瑞公司位于阜宁县境内的阜宁高新技术产业园(原阜宁澳洋工业园)，阜宁县隶属盐城市，位于苏北平原，黄海之滨，地处东经119°27′～119°58′，北纬33°26′～33°59′，位于江苏省北部盐城市区域内，东接射阳县，南接建湖县，北接滨海县，西接淮安市涟水县、楚州区，面积1439km2，人口106万，下设1个开发区和20个乡镇。荡滩水面30万亩，堆堤泄坡40万亩，全县地势平坦，河流纵横；四季分明，气候温和。

阜宁高新技术产业园，创办于2002年，位于苏北平原中部，阜宁县西郊15km处，远期规划面积20km2，近期规划面积12km2。

该园区水陆交通便利：328、329省道贯穿其中，分别接京沪高速、 宁连高速、宁靖盐高速、沿海大通道四条高速，距盐城机场50km，距连云港港口130km；园区距离县城15km，有城市公交直达，远离人口密集区、养殖区和生态保护区；水资源丰富：项目取水来自苏北灌溉总渠(水源为长江、洪泽湖)和小中河，水量丰富，完全可满足项目用水需求。

周边环境及交通状况

- 周围环境

彩瑞公司选址于阜宁高新技术产业园，厂界围墙东侧50m范围内为空地，再向东为阜宁华泰油脂有限公司；厂界围墙南侧为阜宁世通化工有限公司，企业间共用围墙，厂界围墙西侧为帮家沟（小河），河西为园区便道，再向西为空地。厂界围墙北侧为官王路，官王路北侧为彩瑞公司新征土地（项目未开工）。彩瑞公司四周与外界有2.2m高的实体围墙。

对周边企业24小时生产经营活动情况及居民生活情况调查后列表。

表 2-2  事故影响范围内周边企业24小时生产经营活动情况及居民生活情况调查表

| 方位 | 企业名称 | 生产情况 | 员工总数（人） | 在厂人数（8:00～18:00）（白班） | 在厂人数（18:00～8:00）（三班人员） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧 | 华泰油脂 | 生产 | 32 | 30 | 8 |  |
| 南侧 | 世通化工 | 生产 | 20 | 18 | 5 |  |
| 西侧 | 空地 | -- | -- | -- | -- |  |
| 北侧 | 官王路北--彩瑞公司新征土地（未建项目） | 未建 | -- | -- | -- |  |
| 周边 | 1000m范围内无居民居住 |

注：表中方位以彩瑞公司提供的总平面图的相对方位为准。

彩瑞公司厂界周围1000m范围内无学校、医院、铁路、重要建筑设施和其它敏感公共设施；园区有专业消防队伍，消防通道畅通。

- 交通状况

彩瑞公司在北侧设置一个人流出入口与官王路相通，连接厂区内南北向道路，西南侧设置物流出入口与静溪路相连。彩瑞公司设置了厂内主干道，主要储存、物流区域设置了厂区次干道，在有主要危险、有害区域的位置设置了消防通道。槽车与运输车辆的行车道设置为次干道，形成环形道路。厂区内主干道宽6m，次干道宽4m，消防通道宽4m，应急救援车辆、消防车辆能通达各主要危险源点。

平面布置及主要建（构）筑物

彩瑞公司主要建（构）筑物情况见表2-3。

表 2-3 　主要建（构）筑物情况表

| 序号 | 名称 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 火灾危险性 | 耐火等级 | 结构形式 | 抗震等级 | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南厂 |
| 101 | 门卫 | 28 | 28 | 民建 | 二级 | 砖混 | 7级 | 1 |  |
| 102 | 综合办公楼 | 460 | 920 | 民建 | 二级 | 砖混 | 7级 | 2 |  |
| 103 | 车棚 | 180 | 180 | -- | -- | 棚架 | / | 1 |  |
| 104 | 控制室 | 40 | 40 | 民建 | 二级 | 砖混 | 7级 | 1 |  |
| 201 | 配电房 | 60 | 60 | 丙类 | 二级 | 砖混 | 7级 | 1 |  |
| 202 | 消防水池 | 200 | / | -- | / | / | / | / | 有效容积：500m3 |
| 203 | 消防泵房 | 13 | 13 | 丁类 | 二级 | 砖混 | 7级 | 1 |  |
| 204 | 应急池 | 140 | 140 (H=2.5m) | -- | -- | / | / | / | 有效容积：350m3 |
| 205 | 沉降池 | 59 | / | -- | -- | / | / | / |  |
| 206 | 外排清水池 | 144 | / | -- | -- | / | / | / |  |
| 207 | 污水处理池 | 863 | / | -- | -- | / | / | / |  |
| 209 | 辅助厂房 | 221 | 442 | 戊类 | 二级 | 砖混 | 7级 | 2 |  |
| 210 | 应急池二 | 96 | / | -- | / | / | / | / | 有效容积：240m3 |
| 211 | 机修间、二配电 | 106 | 106 | 丙类 | 二级 | 砖混 | 7级 | 1 | 含柴油发动机房和更衣室 |
| 302 | 固废仓库 | 40 | 40 | 丙类 | 二级 | 砖混 | 7级 | 1 |  |
| 303 | 仓库一 | 1254 | 2508 | 戊类 | 二级 | 框架 | 7级 | 1 | 一楼分区一，二楼分区二；一楼、二楼分区东北角防火墙分隔设置冷冻机组及相关水池。 |
| 304 | 仓库二 | 1752 | 1752 | 乙类 | 二级 | 框架 | 7级 | 1 | 分区Ⅰ（24m2）、Ⅱ（180m2）、Ⅱ-1（156m2）为乙类1、3、4项； 分区Ⅲ（696m2）、Ⅳ（696m2）为乙类2、5、6项； |
| 305 | 五金库 | 106 | 106 | 戊类 | 二级 | 砖混 | 7级 | 1 |  |
| 401 | 一车间 | 1027 | 1828 | 丙类 | 二级 | 框架 | 7级 | 1层，局部4层 |  |
| 402 | 二车间 | 1896 | 1896 | 丙类 | 二级 | 框架 | 7级 | 1 |  |
| 403 | 三车间 | 1100 | 4300 | 丙类 | 二级 | 框架 | 7级 | 3层，局部5层 |  |
| 404 | 混拼车间 | 600 | 1200 | 丙类 | 二级 | 框架 | 7级 | 2 |  |
| 405 | 乙类厂房 | 886.5 | 2611.5 | 乙类 | 二级 | 框架 | 7级 | 3 |  |

主要原辅材料和品种（包括产品、中间产品等）情况

公司原辅材料、产品、中间产品、副产品情况见表2-4～2-5

表 2-4 一期物料储存位置及储存量一览表

| 序号 | 名 称 | 危化品目录 | 规格（%） | 储存状态 | 包装形式 | 年用量（t/a） | 原最大存量（t） | 调整后最大储量（t） | 原储存场所 | 调整后储存场所 | 运输方式 | 储存条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 200t/a颜料黄150原辅材料（二车间） |
| 1 | 液碱 | 1669 | 32 | 液体 | 储罐 | 56.1 | 30 | 60 | 罐区 | — | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 2 | 盐酸 | 2507 | 31 | 液体 | 储罐 | 32 | 30 | 110 | 罐区 | — | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 3 | 亚硝酸钠 | 2492 | 98 | 固态 | 桶装 | 15.8 | 30 | 50 | 仓库二 | 仓库二Ⅱ | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 4 | 对甲苯磺酰肼 | -- | 98 | 固态 | 袋装 | 118.61 | 10 | 10 | 仓库二 | 仓库二Ⅲ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 5 | 巴比妥酸 | -- | 98 | 固态 | 袋装 | 168.53 | 10 | 10 | 仓库二 | 仓库二Ⅲ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 6 | 六水合氯化镍 | -- | 氯化镍含量55% | 固态 | 袋装 | 144.28 | 10 | 10 | 仓库一 | 仓库一Ⅰ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 二 | 200t/a颜料黄146原辅材料（二车间） |
| 1 | 液碱 | 1669 | 32 | 液体 | 储罐 | 51.8 | 30 | 60 | 罐区 | — | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 2 | 盐酸 | 2507 | 31 | 液体 | 储罐 | 89.6 | 30 | 110 | 罐区 | — | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 3 | 亚硝酸钠 | 2492 | 98 | 固态 | 袋装 | 29.9 | 30 | 50 | 仓库二 | 仓库二Ⅱ | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 4 | 红色基KD | -- | 98 | 固态 | 袋装 | 90 | 5 | 15 | 仓库二 | 仓库二Ⅲ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 5 | 色酚AS-LC | -- | 98 | 固态 | 袋装 | 127.6 | 10 | 10 | 仓库二 | 仓库二Ⅲ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 6 | 乙酸 | 2630 | 60 | 液体 | 桶装 | 23.4 | 5 | 5 | 仓库二 | 仓库二Ⅰ | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 三 | 600t/a颜料黄83原辅材料（一、二车间） |
| 1 | 液碱 | 1669 | 32 | 液体 | 储罐 | 208.9 | 30 | 60 | 罐区 | — | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 2 | 盐酸 | 2507 | 31 | 液体 | 储罐 | 388 | 30 | 110 | 罐区 | — | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 3 | 亚硝酸钠 | 2492 | 98 | 固态 | 袋装 | 121.8 | 30 | 50 | 仓库二 | 仓库二Ⅱ | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 4 | 3,3-二氯联苯胺 | -- | 98 | 固态 | 袋装 | 193.2 | 10 | 30 | 仓库二 | 仓库二Ⅲ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 5 | 色酚AS/IRG | -- | 98 | 固态 | 袋装 | 127.6 | 20 | 50 | 仓库二 | 仓库二Ⅲ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 6 | 乙酸 | 2630 | 60 | 液体 | 桶装 | 95.1 | 5 | 5 | 仓库二 | 仓库二Ⅰ | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 四 | 500t/a颜料红170原辅材料（一、二车间） |
| 1 | 液碱 | 1669 | 32 | 液体 | 储罐 | 304.55 | 30 | 60 | 罐区 | — | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 2 | 盐酸 | 2507 | 31 | 液体 | 储罐 | 301 | 30 | 110 | 罐区 | — | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 3 | 亚硝酸钠 | 2492 | 98 | 固态 | 袋装 | 103.9 | 30 | 50 | 仓库二 | 仓库二Ⅱ | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 4 | 4-氨基苯甲酰胺 | -- | 99 | 固态 | 袋装 | 168.1 | 10 | 10 | 仓库二 | 仓库二Ⅲ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 5 | 色酚AS-PH钠盐 | -- | 98 | 固态 | 袋装 | 356.8 | 15 | 15 | 仓库二 | 仓库二Ⅲ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 五 | 100 t/a颜料深加工（二车间） |
| 1 | 颜料红(PR254\ PR176/PR185） | -- | 99 | 固态 | 袋装 | 100 | 30 | 30 | 仓库二 | 仓库二Ⅲ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 六 | 200t/a颜料黄191原辅材料（三车间内年生产时间约200天） |
| 1 | 液碱 | 1669 | 32 | 液体 | 储罐 | 117.6 | 32.6 | 60 | 罐区 | — | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 2 | 盐酸 | 2507 | 31 | 液体 | 储罐 | 159.2 | 28.8 | 110 | 罐区 | — | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 3 | 亚硝酸钠 | 2492 | 98 | 固态 | 袋装 | 32.8 | 30 | 50 | 仓库二Ⅱ | 仓库二Ⅱ | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 4 | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸 | -- | 98 | 固态 | 袋装 | 98.6 | 5 | 5 | 仓库二Ⅲ | 仓库二Ⅲ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 5 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮 | -- | 98 | 固态 | 袋装 | 109.9 | 5 | 5 | 仓库二Ⅲ | 仓库二Ⅲ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 6 | 氯化钙 | -- | 95 | 固态 | 袋装 | 47 | 5 | 10 | 仓库一 | 仓库一Ⅰ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 七 | 200t/a颜料黄74原辅材料（三车间内年生产时间约150天） |
| 1 | 液碱 | 1669 | 32 | 液体 | 储罐 | 72.4 | 32.6 | 60 | 罐区 | — | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 2 | 盐酸 | 2507 | 31 | 液体 | 储罐 | 140 | 28.8 | 110 | 罐区 | — | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 3 | 亚硝酸钠 | 2492 | 98 | 固态 | 袋装 | 43.6 | 30 | 50 | 仓库二Ⅱ | 仓库二Ⅱ | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 4 | 2-甲氧基-4-硝基苯胺 | 2218 | 98 | 固态 | 袋装 | 97.5 | 10 | 20 | 仓库二Ⅲ | 仓库二Ⅲ | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 5 | 邻甲氧基乙酰乙酰苯胺 | -- | 98 | 固态 | 袋装 | 115 | 10 | 20 | 仓库二Ⅲ | 仓库二Ⅲ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 6 | 乙酸 | 2630 | 60 | 液体 | 桶装 | 34.2 | 5 | 5 | 仓库二Ⅰ | 仓库二Ⅰ | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 八 | 100t/a颜料黄139原辅材料（三车间年生产时间约50天） |
| 1 | 1-氨基-3-亚氨基异吲哚啉 | -- | 99.5 | 固态 | 袋装 | 41.8 | 5 | 5 | 仓库二Ⅲ | 仓库二Ⅲ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 2 | 巴比妥酸 | -- | 99 | 固态 | 袋装 | 71.9 | 5 | 10 | 仓库二Ⅲ | 仓库二Ⅲ | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 产 品 |
| 1 | 颜料黄150 | -- | ≥99.0 | 固态 | 袋装 | 200 | 10 | 10 | 仓库二 | 仓库二Ⅳ(成品库) | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 2 | 颜料红146 | -- | ≥99.0 | 固态 | 袋装 | 200 | 10 | 10 | 仓库二 | 仓库二Ⅳ(成品库) | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 3 | 颜料黄83 | -- | ≥99.0 | 固态 | 袋装 | 600 | 20 | 20 | 仓库二 | 仓库二Ⅳ(成品库) | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 4 | 颜料红170 | -- | ≥99.0 | 固态 | 袋装 | 500 | 20 | 20 | 仓库二 | 仓库二Ⅳ(成品库) | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 5 | 颜料红（PR254\PR176/PR185） | -- | ≥99.0 | 固态 | 袋装 | 100 | 20 | 20 | 仓库二 | 仓库二Ⅳ(成品库) | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 6 | 颜料黄191 | -- | ≥99.0 | 固态 | 袋装 | 200 | 10 | 10 | 仓库二Ⅲ | 仓库二Ⅳ(成品库) | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 7 | 颜料黄74 | -- | ≥99.0 | 固态 | 袋装 | 200 | 10 | 10 | 仓库二Ⅲ | 仓库二Ⅳ(成品库) | 汽车 | 常温、常压 |  |
| 8 | 颜料黄139 | -- | ≥99.0 | 固态 | 袋装 | 100 | 10 | 10 | 仓库二Ⅲ | 仓库二Ⅳ(成品库) | 汽车 | 常温、常压 |  |

表 2-5   二期物料储存位置及储存一览表

| 序号 | 名 称 | 危化品目录 | 规格（%） | 储存状态 | 包装形式 | 年用量（t/a） | 最大储量（t） | 储存场所 | 运输方式 | 储存条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 200t/a颜料黄191原辅材料（三车间内年生产时间约200d） |
| 1 | 液碱 | 1669 | 32 | 液体 | 桶装 | 117.6 | 2 | / | 危化车 | 常温、常压 | 暂时存放三车间 |
| 2 | 盐酸 | 2507 | 31 | 液体 | 桶装 | 159.2 | 2 | / | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 3 | 亚硝酸钠 | 2492 | 98 | 固态 | 袋装 | 32.8 | 50 | 仓库二Ⅱ | 危化车 | 阴凉、通风、干燥 |  |
| 4 | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸 | -- | 98 | 固态 | 袋装 | 98.6 | 5 | 仓库二Ⅲ | 汽车 |  |  |
| 5 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮 | -- | 98 | 固态 | 袋装 | 109.9 | 5 | 仓库二Ⅲ | 汽车 |  |  |
| 6 | 氯化钙 | -- | 95 | 固态 | 袋装 | 47 | 10 | 仓库一Ⅰ | 汽车 |  |  |
| 二 | 200t/a颜料黄74原辅材料（三车间内年生产时间约150d） |
| 1 | 液碱 | 1669 | 32 | 液体 | 桶装 | 72.4 | -- | / | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 2 | 盐酸 | 2507 | 31 | 液体 | 桶装 | 140 | -- | / | 危化车 | 常温、常压 |  |
| 3 | 亚硝酸钠 | 2492 | 98 | 固态 | 袋装 | 43.6 | -- | 仓库二Ⅱ | 危化车 | 阴凉、通风、干燥 |  |
| 4 | 2-甲氧基-4-硝基苯胺 | 2218 | 98 | 固态 | 袋装 | 97.5 | 20 | 仓库二Ⅲ | 危化车 |  |  |
| 5 | 邻甲氧基乙酰乙酰苯胺 | -- | 98 | 固态 | 袋装 | 115 | 20 | 仓库二Ⅲ | 汽车 |  |  |
| 6 | 乙酸 | 2630 | 9860 | 液体 | 桶装 | 34.2 57 | 5 | 仓库二Ⅰ | 危化车 |  |  |
| 7 | JM-02 | -- | 工业级 | 液体 | 桶装 | 8 | 2 | 仓库二Ⅱ-1 | 汽车 |  |  |
| 三 | 100t/a颜料黄139原辅材料（三车间年生产时间约50d） |
| 1 | 1-氨基-3-亚氨基异吲哚啉 | -- | 99.5 | 固态 | 袋装 | 41.8 | 5 | 仓库二Ⅲ | 汽车 | 阴凉、通风、干燥 |  |
| 2 | 巴比妥酸 | -- | 99 | 固态 | 袋装 | 71.9 | 10 | 仓库二Ⅲ | 汽车 |  |  |
| 3 | JM-13 | -- | 工业级 | 液体 | 桶装 | 6 | 2 | 仓库二Ⅱ-1 | 汽车 |  |  |
| 4 | JM-35 | -- | 工业级 | 液体 | 桶装 | 6 | 2 | 仓库二Ⅱ-1 | 汽车 |  |  |
| 产 品 |
| 序号 | 名 称 | 危化品序号 | 规格（%） | 储存状态 | 包装形式 | 年产量（t/a） | 最大储量（t） | 储存场所 | 运输 方式 | 储存条件 |  |
| 6 | 颜料黄191 | -- | ≥99.0 | 固态 | 袋装 | 200 | 10 | 仓库二Ⅳ | 汽车 | 阴凉、通风、干燥 |  |
| 7 | 颜料黄74 | -- | ≥99.0 | 固态 | 袋装 | 200 | 10 | 仓库二Ⅳ | 汽车 |  |  |
| 8 | 颜料黄139 | -- | ≥99.0 | 固态 | 袋装 | 100 | 10 | 仓库二Ⅳ | 汽车 |  |  |
| 环保处理 |
| 1 | 尿素 | -- | 含氮46% | 固态 | 袋装 | -- | 1 | 仓库二Ⅳ | 汽车 | 阴凉、通风、干燥 |  |
| 2 | PAM | -- | 30 | 固态 | 袋装 | -- | 1 |  | 汽车 |  |  |
| 3 | PAC | -- | 99 | 固态 | 袋装 | -- | 1 | 仓库一Ⅰ | 汽车 |  |  |
| 4 | 双氧水 | -- | ≦5 | 液体 | 桶装 | -- | 1 |  | 汽车 |  |  |
| 5 | 铁碳填料 | -- | 工业级 | 固态 | 桶装 | -- | 1 |  | 汽车 |  |  |
| 其它 |
| 1 | 润滑油 | -- | 工业级 | 液体 | 桶装 | -- | 2 | 仓库二Ⅱ-1 | 汽车 | 阴凉、通风、干燥 |  |
| 2 | 柴油[闭闪点≤60℃] | 1674 | 0号 | 液体 | 桶装 | -- | 2 | 仓库二Ⅱ-1 | 危化车 |  |  |

主要设备设施

表 2-6  一期项目涉及的主要设备设施一览表

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要危险有害介质 | 主要操作工艺参数（温度/压力） | 材质 | 数量 （只/套） | 设计工艺参数（温度/压力） | 主要安全设施 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 颜料红170（170-2）生产设备 |  |
|  | V1001 V1011 | 盐酸高位槽 | 2000L | 盐酸 | 常温、常压 | PP | 2 | 80℃、常压 | 液位计、放空管、高位连通管 | 一车间 |  |
|  | V1002 V1012 | 液碱高位槽 | 2000L | 液碱 | 常温、常压 | PP | 2 | 80℃、常压 | 液位计、放空管、高位连通管 | 一车间 |  |
|  | / | 亚硝酸钠高位桶 | 2000L | 水、亚硝酸钠 | 常温、常压 | PP | 1 | 80℃、0.4MPa | 液位计、放空管、高位连通管 | 一车间 |  |
|  | R1003 | 重氮桶 | 15000L | 水、4-氨基苯甲酰胺、盐酸、亚硝酸钠、重氮中间体、氯化钠 | 0，微负压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 超温声光报警、机械防护、静电接地、温度计 | 一车间 |  |
|  | R1006 | 偶合桶 | 46000L | 水、重氮中间体、色酚AS-PH钠盐、颜料红170-2、氯化钠 | 10～25，微负压 110（保温） | PP | 1 | 80℃、常压 | 超温自动报警、机械防护、静电接地、温度计 | 一车间 |  |
|  | V1006 V1007 | 偶合组分桶 | 5000L | 色酚AS/IRG、氢氧化钠 | 30，微负压 | 不锈钢 | 2 | 80℃、常压 | 机械防护、静电接地 | 一车间 |  |
|  | V1008 V1009 | 偶合保温桶 | F-20000L | 水、颜料红170-2、氯化钠、 | 110，0.08 | 搪瓷 | 2 | 80℃、常压 | 安全阀（DN50\整定压力0.15MPa）、温度计、压力表、接零 | 一车间 |  |
|  | F1006 | 隔膜压滤机 | XYCA300／1500UK | 水、颜料红170-2、氯化钠、空气 | 常温、0.3～0.35 | 组合件 | 1 | 80℃、0.4MPa | 压力表，逆止阀 | 一车间 |  |
|  | P-1005 | 浆料泵 | 100-KFJ-32 | 水、颜料红170-2、氯化钠 | ＜70，0.3～0.35 | 组合件 | 1 | 80℃、0.4MPa | 膜式压力表 | 一车间 |  |
| 二 | 颜料黄83生产设备 |  |
|  | R1001 R1002 | 重氮桶 | 15000L | 3,3-二氯联苯胺、盐酸、亚硝酸钠、重氮中间体、氯化钠、水 | 0～5，微负压 | Pp | 2 | 80℃、常压 | 超温声光报警、机械防护、静电接地、温度计 | 一车间 |  |
|  | / | 乙酸高位槽 | 2000L | 60%乙酸 | 常温、常压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 液位计、放空管、高位连通管 | 一车间 |  |
|  | V1004 V1005 | 偶合组分桶 | 15000L | 色酚AS/IRG钠盐、水、乙酸、色酚AS/IRG | 25，微负压 | Pp | 2 | 80℃、常压 | 机械防护、静电接地 | 一车间 |  |
|  | R1004 R1005 | 偶合桶 | 46000L | 重氮中间体、4-氯-2,5-二甲氧基乙酰基乙酰苯胺、颜料黄83、氯化氢 | 20～25，微负压 80～85（保温） | Pp | 2 | 80℃、常压 | 超温自动报警、机械防护、静电接地、温度计 | 一车间 |  |
|  | F1004 F1005 | 隔膜压滤机 | XYCA300／1500UK | 颜料黄83 | 常温，0.35 | 组合件 | 2 | 80℃、0.4MPa | 油位显示、安全阀（DN50\整定压力0.4MPa）、压力表 | 一车间 |  |
|  | P1002 P1003 | 浆料泵 | 100-KFJ-32 | 颜料黄83、水、氯化钠 | 常温，0.35 | 组合件 | 2 | 80℃、0.4MPa | 机械防护、静电接地 | 一车间 |  |
| 三 | 一车间共用设备 |  |
|  | T1001A/B | 尾气吸收塔 | φ1200×3500 | 废气 | 常温、微负压 | PP | 2 | 80℃、常压 | -- | 一车间 |  |
|  | C1001 | 风机 | DB4-72 | 废气 | 常温、微负压 | PP | 1 | 常温、微负压 | 接地、机械防护 | 一车间 |  |
|  | M1011 M1012 | 碎冰机 |  | 冰 | -- | 组合件 | 2 | -- | 机械防护、静电接地 | 一车间 |  |
|  | L1001 | 电动葫芦★ | 3吨 | -- | -- | 组合件 | 1 | -- | 上下限位、防坠落装置、超载限制、护栏 | 一车间 |  |
|  | / | 螺杆式空压机 | EAS50J／3 | 空气 | 常温，0.6 | 组合件 | 2 | 80℃、1.0MPa | 安全阀（DN20\整定压力0.7MPa）、压力表、减荷阀、自动排污阀、 | 一车间东侧 |  |
|  | / | 空气储罐★ | 3m3/5m3 | 空气 | 常温、0.6 | Q345R | 2 | 180℃、1.0MPa | 压力表、安全阀(DN20/整定压力0.7MPa)、止回阀、排污阀 | 一车间北侧 |  |
| 四 | 颜料黄83生产设备 |  |
|  | D2001A/B | 带式干燥机 | CDG-1600 | 颜料黄83 | 80～85，微负压 | 组合件 | 2 | 110℃、常压 | 温度自动调节、机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
|  | M2001A/B | 粉碎机 | WDJ350 | 颜料黄83 | -- | 组合件 | 2 |  | 机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
|  | / | 超细粉碎机 | JCW300-II | 颜料黄83 | -- | 组合件 | 1 |  | 机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
|  | V2031A/B | 混拼桶 | 10000L | 颜料黄83 | 常温、微负压 | 316 | 2 | 80℃、0.1MPa | 机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
|  | L2001 L2002 | 电动葫芦★ | 1吨 | -- | -- | 组合件 | 2 | 常温、常压 | 上下限位、防坠落装置、超载限制、护栏 | 二车间 |  |
|  | V3031E/F | 混拼桶 | 15m3 | 颜料红83 | 常温、常压 | 316 | 2 | 常温、常压 | 机械防护、静电接地 | 混拼车间 |  |
|  | M3001E/F | 粉碎机 | 350-300-2 | 颜料红83 | 常温、常压 | 组合件 | 2 | 常温、常压 | 机械防护、静电接地 | 混拼车间 |  |
| 五 | 颜料黄150生产设备 |  |
|  | V2001 | 盐酸高位槽 | 2000L | 盐酸 | 常温、常压 | PP | 1 | 常温、常压 | 液位计、放空管、溢流管 | 二车间 |  |
|  | V2002 | 液碱高位槽 | 1000L | 液碱 | 常温、常压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 液位计、放空管、溢流管 | 二车间 |  |
|  | V2004 | 偶合组分桶 | 3000L | 巴比妥酸、液碱 | 30，微负压 | Pp | 1 | 80℃、常压 | 机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
|  | / | 亚硝酸钠高位桶 | 2000L | 水、亚硝酸钠 | 常温、常压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 液位计、放空管、高位连通管 | 二车间 |  |
|  | R2001 | 重氮桶 | 15000L | 对甲苯磺酰肼、亚硝酸钠、盐酸、重氮中间体、氯化钠、水 | 常温，微负压 | 不锈钢 | 1 | 80℃、常压 | 超温声光报警、机械防护、静电接地、温度计 | 二车间 |  |
|  | R2004 | 偶合桶 | 15000L | 偶氮巴比妥酸钠、对甲苯磺酰胺、氯化钠、水 | 常温，微负压 | 塘玻璃 | 1 | 80℃、常压 | 超温自动报警、机械防护、静电接地、温度计 | 二车间 |  |
|  | P2022 | 浆料泵 | 50-KT-J-38 | 颜料黄150、水、氯 化钠 | 常温，0.35 | 组合件 | 1 | 80℃、0.4MPa | 机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
|  | F2004 | 压滤机 | XMZ/800-U | 颜料黄150、废水、空气 | 常温，0.35 | 组合件 | 1 | 80℃、0.4MPa | 油位显示、压力表 | 二车间 |  |
|  | M2003 | 粉碎机 | WDJ350 | 颜料黄150 | -- | 组合件 | 1 |  | 机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
|  | V2033 | 混拼桶 |  | 颜料黄150 | 常温、微负压 | 316 | 1 | 80℃、0.1MPa | 机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
|  | D2006 | 喷雾干燥机 | LPG-350 | 颜料黄150 | 160～80，常压 | 组合件 | 1 | 110℃、常压 | 温度计、压力表、机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
|  | L2003 | 电动葫芦★ | 1吨 | -- | -- | 组合件 | 1 | 常温、常压 | 上下限位、防坠落装置、超载限制、护栏 | 二车间 |  |
| 六 | 颜料红170（170-1）颜料红146生产设备 |  |
|  | V2011 | 盐酸高位槽 | 2000L | 盐酸 | 常温、常压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 液位计、放空管、溢流管 | 二车间 |  |
|  | V2012 | 液碱高位槽 | 1000L | 液碱 | 常温、常压 | Q235 | 1 | 80℃、常压 | 液位计、放空管、溢流管 | 二车间 |  |
|  | R2002 R2003 | 重氮桶 | 4500L | （颜料红170-1）水、4-氨基苯甲酰胺、盐酸、亚硝酸钠、重氮中间体、氯化钠 | 0，微负压 | PP | 2 | 80℃、常压 | 超温声光报警、机械防护、静电接地、温度计 | 二车间 |  |
|  |  |  |  | （颜料红146）红色基KD、盐酸、亚硝酸钠、重氮中间体、水、氯化钠 | 0，微负压 |  |  |  |  |  |  |
|  | V2006 V2007 | 偶合组分桶 | 4500L | （颜料红170-1）水、色酚AS-PH钠盐、液碱 | 75～80，30，微负压 | PP | 2 | 80℃、常压 | 机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
|  | R2006 | 偶合桶 | 15000L | （颜料红170-1）水、重氮中间体、色酚AS-PH钠盐、颜料红170-2、氯化钠 | 10～25，微负压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 超温自动报警、机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
|  |  |  |  | （颜料红146）色酚AS-LC、液碱、色酚AS-LC钠盐、水 | 75～80,微负压 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2005 | 偶合桶 | 15000L | （颜料红146）色酚AS-LC钠盐、乙酸、色酚AS-LC、乙酸钠 | 40，微负压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 超温自动报警、机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
|  |  |  |  | （颜料红146）重氮中间体、色酚AS-LC、颜料红146、氯化氢、水 | 35～40，微负压 |  |  |  |  |  |  |
|  | V2031C | 混拼桶 | 15m3 | 颜料红146 | 常温、常压 | 316 | 1 | 常温、常压 | 机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
|  | V2031D | 混拼桶 | 15m3 | 颜料红170 | 常温、常压 | 316 | 1 | 常温、常压 | 机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
|  | M2001C | 粉碎机 | 350型 | 颜料红146 | 常温、常压 | 组合件 | 1 | 常温、常压 | 机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
|  | M2001D | 粉碎机 | 300-2型 | 颜料红170 | 常温、常压 | 组合件 | 1 | 常温、常压 | 机械防护、静电接地 | 二车间 |  |
| 七 | 二车间共用设备 |  |
|  | T2001A/B | 吸收塔 | φ1000X3500 | 盐酸雾、废气 | 常温、微负压 | PP | 2 | 80℃、0.1MPa |  | 二车间 |  |
|  | C2001 | 风机 | DB4-72 | 废气 | 常温、微负压 | PP | 1 |  | 接地、要，机械防护 | 二车间 |  |
|  | / | 螺杆式空压机 | EAS50J／3 | 空气 | 常温，0.6 | 组合件 |  | 80℃、1.0MPa | 安全阀（DN15\整定压力0.7MPa）、压力表、减荷阀、自动排污阀、 | 二车间 |  |
|  | / | 空气储罐★ | 3000L/5000L | 空气 | 常温，0.6 | Q345R | 2 | 180℃、1.0MPa | 压力表、安全阀(DN20/整定压力0.7MPa)、止回阀、排污阀 | 一车间北侧 |  |
|  | / | 水膜除尘 | / | 废气 | 常温，微负压 | 组合件 | 1 | 常温，微负压 | 静电接地 | 二车间中间 |  |
|  | / | 方形水箱 | 27m3 | 水 | 常温，常压 | 铸铁 | 1 | 常温，常压 | / | 二车间中间 |  |
| 八 | 颜料黄191生产设备 |  |
|  | V3001 | 盐酸高位槽 | 2000L | 盐酸 | 常温、常压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 液位计、放空管、高位连通管 | 三车间 |  |
|  | V3002 | 液碱高位槽 | 2000L | 液碱 | 常温、常压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 液位计、放空管、高位连通管 | 三车间 |  |
|  | / | 亚硝酸钠高位桶 | 2000L | 水、亚硝酸钠 | 常温、常压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 液位计、放空管、高位连通管 | 三车间 |  |
|  | R3001 | 重氮桶 | 15000L | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、液碱、盐酸、亚硝酸钠、冰块、重氮盐、氯化钠 | 0，微负压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 超温声光报警自动切断、、机械防护、静电接地 | 三车间 |  |
|  | R3002 | 偶合桶 | 46000L | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、重氮盐、偶合中间体、颜料黄191、氯化钠、氯化氢、颜料黄191、 | 10～15，微负压 80～85(保温) | PP | 1 | 95℃、常压 | 超温自动报警、自动切断、机械防护、静电接地 | 三车间 |  |
|  | V3004 | 偶合组分桶 | 5000L | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、液碱 | 20，微负压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 温度计、机械防护、静电接地 | 三车间 |  |
|  | F3004 | 隔膜压滤机 | XYCA300／1500UK | 颜料黄191 | 常温，0.55 | 组合件 | 1 | 80℃、0.4MPa | 油位显示、安全阀、压力表 | 三车间 |  |
|  | P3002 | 浆料泵 | 100-KFJ-32 | 颜料黄191、水、氯化钠 | 常温，0.35 | 组合件 | 1 | 80℃、0.4MPa | 机械防护、静电接地 | 三车间 |  |
|  | M3001A | 粉碎机 | WDJ350 | 颜料黄191 |  | 组合件 | 1 |  | 机械防护、静电接地 | 混拼车间 |  |
|  | V3031A | 混拼桶 | 10000L | 颜料黄191 | 常温、微负压 | 316 | 1 | 80℃、0.1MPa | 机械防护、静电接地 | 混拼车间 |  |
|  | D3001A | 带式干燥机 | CDG-1600 | 颜料黄191 | 80～85，微负压 | 组合件 | 1 | 110℃、常压 | 温度自动调节、机械防护、静电接地 | 三车间 |  |
|  | L3001, | 电动葫芦★ | 3吨 |  | 常温、常压 | 组合件 | 1 | 常温、常压 | 上下限位、防坠落装置、超载限制、护栏 | 三车间 |  |
| 九 | 颜料黄74生产设备 |  |
|  | R3003 | 重氮桶 | 15000L | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、液碱、盐酸、亚硝酸钠、冰块、重氮盐、氯化钠 | 0～5，微负压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 超温声光报警自动切断、、机械防护、静电接地 | 三车间 |  |
|  | V3010 | 偶合组分桶 | 15000L | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、液碱 | 25，微负压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 机械防护、静电接地 | 三车间 |  |
|  | R3006 | 偶合桶 | 46000L | 重氮盐、氯化钙、醋酸、颜料黄74、氯化钠、氯化氢 | 20～25，微负压 80～85(保温) | PP | 1 | 95℃、常压 | 超温自动报警、自动切断、机械防护、静电接地 | 三车间 |  |
|  | V3005 | 盐酸高位槽 | 2000L | 盐酸 | 常温、常压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 液位计、放空管、高位连通管 | 三车间 |  |
|  | V3006 | 液碱高位槽 | 2000L | 液碱 | 常温、常压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 液位计、放空管、高位连通管 | 三车间 |  |
|  | F3006 | 隔膜压滤机 | XYCA300／1500UK | 颜料黄74 | 常温，0.55 | 组合件 | 1 | 80℃、0.4MPa | 油位显示、安全阀、压力表 | 三车间 |  |
|  | P3004 | 浆料泵 | 100-KFJ-32 | 颜料黄74、水、氯化钠 | 常温，0.35 | 组合件 | 1 | 80℃、0.4MPa | 机械防护、静电接地 | 三车间 |  |
|  | D3001C | 带式干燥机 | CDG-1600 | 颜料黄74 | 80～85，微负压 | 组合件 | 1 | 110℃、常压 | 温度自动调节、机械防护、静电接地 | 三车间 |  |
|  | L3002 | 电动葫芦★ | 1吨 |  | 常温、常压 | 组合件 | 1 | 常温、常压 | 上下限位、防坠落装置、超载限制、护栏 | 三车间 |  |
|  | M3001C | 粉碎机 | WDJ350 | 颜料黄74 | 常温、常压 | 组合件 | 1 | 常温、常压 | 机械防护、静电接地 | 混拼车间 |  |
|  | V3031C | 混拼桶 | 10000L | 颜料黄74 | 常温、微负压 | 316 | 1 | 80℃、0.1MPa | 机械防护、静电接地 | 混拼车间 |  |
|  | T3001 | 尾气吸收塔 | φ800×3500 | 盐酸雾废气 | 常温、微负压 | PP | 1 | 80℃、常压 | 静电接地 | 三车间 |  |
|  | C3001 | 风机 | DB4-72 | 废气 | 常温、微负压 | PP | 1 |  | 接地、机械防护 | 三车间 |  |
| 十 | 颜料黄139生产设备 |  |
|  | R3002 R3002B | 缩合桶 | 15000L | 1-氨基-3-亚氨基异吲哚啉、巴比妥酸、颜料黄139，氨气 | 0～5，微负压 | 玻璃钢 | 2 | 80℃、常压 | 温度计、机械防护、静电接地 有毒气体报警器 | 三车间 |  |
|  | F3005 | 隔膜压滤机 | XYCA300／1500UK | 颜料黄139 | 常温，0.55 | 组合件 | 1 | 80℃、0.4MPa | 油位显示、安全阀、压力表 | 三车间 |  |
|  | P3003 | 浆料泵 | 100-KFJ-32 | 颜料黄139、水 | 常温，0.35 | 组合件 | 1 | 80℃、0.4MPa | 机械防护、静电接地 | 三车间 |  |
|  | D3001B | 带式干燥机 | CDG-1600 | 颜料黄139 | 80～85，微负压 | 组合件 | 1 | 110℃、常压 | 温度自动调节、机械防护、静电接地 | 三车间 |  |
|  | M3001B | 粉碎机 | WDJ350 | 颜料黄139 |  | 组合件 | 1 |  | 机械防护、静电接地 | 混拼车间 |  |
|  | V3031B | 混拼桶 | 10000L | 颜料黄139 | 常温、微负压 | 316 | 1 | 80℃、0.1MPa | 机械防护、静电接地 | 混拼车间 |  |
|  | / | 尾气吸收塔 | φ800×3500 | 盐酸雾、废气 |  | PP | 2 | 常温、常压 | 接地 | 三车间屋顶 |  |
|  | / | 风机 | DB4-72 | 废气 | 常温、微负压 | PP | 1 |  | 接地、机械防护 | 三车间屋顶 |  |
|  | / | 螺杆式空压机 | EAS50J／3 | 空气 | 常温，0.6 | 组合件 | 1 | 80℃、1.0MPa | 安全阀、压力表、减荷阀、自动排污阀、 | 三车间 |  |
|  | / | 空气储罐★ | 1500L | 空气 | 常温、0.6 | Q345R | 1 | 180℃、1.0MPa | 压力表、安全阀(整定压力0.7MPa)、止回阀、排污阀 | 三车间 |  |
| 十一 | 三车间共用设备 |  |
|  | / | 污水罐 | 500m3 | 废水 | 常温、常压 | 铸铁 | 4 | 常温、常压 | 液位计、放空管 | 三车间东侧 |  |
|  | / | 压滤机 | XMGZ200/1250-UK | 废水 | 常温、0.5 | 组合件 | 1 | 常温、0.4MPa | 压力表、静电接地 | 三车间南侧 |  |
|  | / | 打浆桶 | 10m3 | 乙酸、水 | 常温、常压 | 组合件 | 1 | 常温、常压 | 静电接地 | 三车间 |  |
|  | / | 纯水系统 | / | 水 | 常温、常压 | 组合件 | 1 | 常温、常压 | 压力表、静电接地 | 三车间 |  |
|  | / | 降膜吸收塔 | / | 废气 | 常温、微负压 | 组合件 | 1 | 常温、微负压 | 静电接地 | 三车间 |  |
| 十一 | 罐区设备 |  |
|  | / | 盐酸储罐 | 30M3 | 31%盐酸 | 常温、常压 | 玻璃钢 | 2 | 80℃、MPa | 放空管，液位计、高液位报警、联锁进料切断阀、低液位停泵 | 罐区 |  |
|  | / | 盐酸储罐 | 50M3 | 31%盐酸 | 常温、常压 | PP | 1 | 80℃、0.1MPa | 放空管，液位计、高液位报警、联锁进料切断阀、低液位停泵 | 罐区 |  |
|  | / | 液碱储罐 | 50M3 | 32%液碱 | 常温、常压 | PP | 1 | 80℃、0.1MPa | 放空管，液位计、高液位报警、联锁进料切断阀、低液位停泵 | 罐区 |  |
| 十二 | 公用工程 |  |
|  | / | 变压器 | 400kVA、850kVA | / | -- | 组合件 | 1 | / | 防雷\外壳\零线共接地 | 配电房 |  |
|  | / | 制冰机组 | F400W | / | -25左右、≤1.6 | 组合件 | 2 | / | 安全阀、压力表 | 一车间房顶 |  |
|  | / | 消防泵 | XBD40-50-HY | 水 | 常温、≤0.55 | 组合件 | 2 | / | 逆止阀、接零、机械防护 | 消防泵房 |  |
|  | / | 分汽缸★ | Φ800×1000 | 蒸汽 | 160、≤0.6 | Q345R | 1 | 200℃、1.0MPa | 压力表、安全阀(DN50/整定压力1.0MPa)、排污阀 | 室外 |  |
|  | / | 发电机组 | ZCDL-Y55 | / | / | 组合件 | 1 | / | 静电接地 | 配电房 |  |
|  | / | 制冰机组 | F600W | 盐水 | / | 组合件 | 1 | / | 静电接地 | 冰机房 |  |

表 2-7  二期项目主要设备设施一览表

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要危险有害介质 | 主要操作工艺参数（温度/压力） | 材质 | 数量 （只/套） | 设计参数（温度/压力） | 主要安全设施 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 颜料黄191生产设备 |  |
|  | V3001 | 盐酸高位槽 | 2000L | 盐酸 | 常温、常压 | PP | 1 | 常温、常压 | 液位计、溢流管 | 三车间 | 与颜料黄 139 、颜料黄 74 共用 |
|  | V3002 | 液碱高位槽 | 2000L | 液碱 | 常温、常压 | PP | 1 | 常温、常压 | 液位计、溢流管 | 三车间 | 与颜料黄 139 、颜料黄 74 共用 |
|  | V3003 | 亚硝酸钠高位槽 | 2000L | 水、亚硝酸钠 | 常温、常压 | PP | 1 | 常温、常压 | 液位计、溢流管 | 三车间 | 与颜料黄 74 共用 |
|  | R3001 | 重氮桶 | 15000L | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、液碱、盐酸、亚硝酸钠、冰块、重氮盐、氯化钠 | 0-5℃，微负压 | PP | 1 | 常温、常压 | 双温度、双压力远传显示、超温超压报警、DCS控制系统、ESD紧急切断系统、排气管线、电机防护罩、电机外壳保护接地、有毒气体检测、现场声光报警、现场紧急停车按钮、爆破片、导爆管 | 三车间 |  |
|  | R3004 | 偶合桶 | 46000L | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、重氮盐、偶合中间体、颜料黄191、氯化钠、氯化氢、颜料黄191、 | 20℃，微负压 80～85℃(保温) | PP | 1 | 120℃、常压 | 双温度、双压力远传显示、超温超压报警、DCS控制系统、ESD紧急切断系统、排气管线、电机防护罩、电机外壳保护接地、现场声光报警、现场紧急停车按钮、爆破片、导爆管 | 三车间 |  |
|  | V3007 | 盐酸高位槽 | 2000L | 盐酸 | 常温、常压 | PP | 1 | 常温、微负压 | 液位计、溢流管 | 三车间 | 与颜料黄 139 、颜料黄 74 共用 |
|  | V3008 | 液碱高位槽 | 2000L | 液碱 | 常温、常压 | PP | 1 | 常温、微负压 | 液位计、溢流管 | 三车间 | 与颜料黄 139 、颜料黄 74 共用 |
|  | V3004 | 偶合组分桶 | 5000L | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、液碱 | 20℃，微负压 | PP | 1 | 常温、常压 | 温度远传显示、超温报警、DCS控制系统、电机防护罩、电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | R3010 | 溶解桶 | 5000L | 氯化钙 | 20℃，微负压 | 不锈钢 | 1 | 常温、常压 | 机械防护、电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | F3004 | 隔膜压滤机 | XYCA300／1500UK | 颜料黄191 | 常温，0.55 | 组合件 | 1 | 80℃、0.4MPa | 压力表、紧急停车装置、油位镜 | 三车间 |  |
|  | P3002 | 浆料泵 | 100-KFJ-32 | 颜料黄191、水、氯化钠 | ＜70℃ | 组合件 | 1 | ----- | 机械防护、电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | P3002-1 | 气动隔膜泵 | QBY-50 | 颜料黄191、水、氯化钠 | ＜70℃ | 组合件 | 1 | ----- | -- | 三车间 |  |
|  | P3002-2 | 物料循环泵 | 50WHB-2K-15-15 | 颜料黄191、水、氯化钠 | ＜70℃ | 组合件 | 1 | ----- | 机械防护、电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | M3001A | 粉碎机 | WDJ350 | 颜料黄191 | -- | 组合件 | 1 | -- | 机械防护、电机外壳保护接地 | 混拼车间 |  |
|  | V3031A | 混拼桶 | 10000L | 颜料黄191 | 常温、微负压 | 316 | 1 | ------ | 机械防护、电机外壳保护接地 | 混拼车间 |  |
|  | D3001A | 带式干燥机 | CDG-1600 | 颜料黄191 | 80～85℃，微负压 | 组合件 | 1 | 110℃、常压 | 温度计、温度控制与声光报警、放空管、紧急停车装置、电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | L3001 | 电动葫芦 | 0.5吨 | / | -- | 组合件 | 1 | -- | 上下限位、防坠落装置、超载限制、护栏 | 三车间 |  |
| 二 | 颜料黄74生产设备 |  |
|  | R3003 | 重氮桶 | 15000L | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、液碱、盐酸、亚硝酸钠、冰块、重氮盐、氯化钠 | 0～5℃，微负压 | PP | 1 | 0-5℃、微负压 | 双温度、双压力远传显示、超温超压报警、DCS控制系统、ESD紧急切断系统、排气管线、电机防护罩、电机外壳保护接地、有毒气体检测、现场声光报警、现场紧急停车按钮、爆破片、导爆管 | 三车间 |  |
|  | V3010 | 偶合组分桶 | 15000L | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、液碱 | 25℃，微负压 | PP | 1 | 常温、微负压 | 温度远传显示、超温报警、DCS控制系统、排气管线、电机防护罩、电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | R3006 | 偶合桶 | 46000L | 重氮盐、氯化钙、醋酸、颜料黄74、氯化钠、氯化氢 | 20～25℃，微负压 80～85℃(保温) | PP | 1 | 120℃、常压 | 双温度、双压力远传显示、超温超压报警、DCS控制系统、ESD紧急切断系统、排气管线、电机防护罩、电机外壳保护接地、现场声光报警、现场紧急停车按钮、爆破片、导爆管 | 三车间 |  |
|  | R3011 | 溶解桶 | 5000L | 乳化剂JM-02（月桂醇聚氧乙烯醚） | 20℃，微负压 | 不锈钢 | 1 | 20℃、微负压 | 机械防护、电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | V3006/V3009 | 乙酸高位槽 | 2000L | 60%乙酸 | 常温、常压 | PP不锈钢 | 2 | 常温、微负压 | 液位计、放空管、溢流管、罐体接地 | 三车间 |  |
|  | V3007 | 盐酸高位槽 | 2000L | 盐酸 | 常温、常压 | PP | 1 | 常温、微负压 | 液位计、溢流管 | 三车间 |  |
|  | V3008 | 液碱高位槽 | 2000L | 液碱 | 常温、常压 | PP | 1 | 常温、微负压 | 液位计、溢流管 | 三车间 |  |
|  | F3006 | 隔膜压滤机 | XYCA300／1500UK | 颜料黄74 | 常温，0.55 | 组合件 | 1 | 80℃、0.4MPa | 压力表、紧急停车装置、油位镜 | 三车间 |  |
|  | P3004 | 浆料泵 | 100-KFJ-32 | 颜料黄74、水、氯化钠 | ＜70℃ | 组合件 | 1 | ----- | 机械防护、电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | P3004-1 | 气动隔膜泵 | QBY-50 | 颜料黄74、水、氯化钠 | ＜70℃ | 组合件 | 1 | ----- | -- | 三车间 |  |
|  | P3004-2 | 物料循环泵 | 50WHB-2K-15-15 | 颜料黄74、水、氯化钠 | 10-85℃ | 组合件 | 1 | ----- | 机械防护、电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | D3001C | 带式干燥机 | CDG-1600 | 颜料黄74 | 80～85℃，微负压 | 组合件 | 1 | 110℃、常压 | 温度计、温度控制与声光报警、放空管、紧急停车装置、电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | L3002 | 电动葫芦 | 0.5吨 | / | ----- | 组合件 | 1 | ------ | 上下限位、防坠落装置、超载限制、护栏 | 三车间 |  |
|  | M3001C/D | 粉碎机 | WDJ350 | 颜料黄74 | -- | 组合件 | 2 | ------ | 机械防护、电机外壳保护接地 | 混拼车间 |  |
|  | V3031C/D | 混拼桶 | 10000L | 颜料黄74 | 常温、微负压 | 316 | 2 | ------- | 机械防护、电机外壳保护接地 | 混拼车间 |  |
|  | T3001 | 尾气吸收塔 | φ800×3500 | 盐酸雾废气 | 常温、微负压 | PP | 1 | ------ | -- | 三车间 |  |
|  | C3001 | 风机 | DB4-72 | 废气 | 常温、微负压 | PP | 1 | ------- | 接地、机械防护 | 三车间 |  |
| 三 | 颜料黄139生产设备 |  |
|  | R3002 R3002B | 缩合桶 | 15000L | 1-氨基-3-亚氨基异吲哚啉、巴比妥酸、颜料黄139，氨气 | 常温，微负压 | PP | 2 | 常温、微负压 | 温度远传显示、超温报警、DCS控制系统、排气管线、电机防护罩、电机外壳保护接地、有毒气体报警器、现场声光报警、现场紧急停车按钮、爆破片、导爆管 | 三车间 |  |
|  | R3005 | 缩合桶 | 46000L | 颜料黄139 | 70-80℃，微负压 | PP | 1 | 80℃、微负压 | 温度、压力远传显示、超温超压报警、DCS控制系统、排气管线、电机防护罩、电机外壳保护接地、有毒气体报警器、现场声光报警、现场紧急停车按钮 | 三车间 |  |
|  | R3012 | 溶解桶 | 5000L | 乳化剂JM-03（JM-13和JM-35混合物各50%） | 20℃，微负压 | 不锈钢 | 1 | 20℃、微负压 | 机械防护、电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | F3005 | 隔膜压滤机 | XYCA300／1500UK | 颜料黄139 | 常压，0.55 | 组合件 | 1 | 80℃、0.4MPa | 压力表、紧急停车装置、油位镜 | 三车间 |  |
|  | P3003 | 浆料泵 | 100-KFJ-32 | 颜料黄139、水 | ＜70℃ | 组合件 | 1 | -- | 机械防护、电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | P3003-1 | 气动隔膜泵 | QBY-50 | 颜料黄139、水 | ＜70℃ | 组合件 | 1 | ---- | -- | 三车间 |  |
|  | P3003-2 | 物料循环泵 | 50WHB-2K-15-15 | 颜料黄139、水 | 10-85℃ | 组合件 | 1 | ---- | 机械防护、电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | D3001B | 带式干燥机 | CDG-1600 | 颜料黄139 | 80～85℃，微负压 | 组合件 | 1 | 110℃、常压 | 温度计、温度控制与声光报警、放空管、紧急停车装置、电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | M3001B | 粉碎机 | WDJ350 | 颜料黄139 | -- | 组合件 | 1 | -- | 机械防护、电机外壳保护接地 | 混拼车间 |  |
|  | V3031B | 混拼桶 | 10000L | 颜料黄139 | 常温、微负压 | 316 | 1 | 80℃、0.1MPa | 机械防护、电机外壳保护接地 | 混拼车间 |  |
|  | L1001 | 电动葫芦 | 0.5吨 | -- | ----- | 组合件 | 1 | -- | 上下限位、防坠落装置、超载限制、护栏 | 混拼车间 |  |
|  | / | 尾气吸收塔 | φ800×3500 | 盐酸雾、废气 | 常温、微负压 | PP | 1 | 常温、常压 | -- | 三车间屋顶 |  |
|  | / | 风机 | DB4-72 | 废气 | 常温、微负压 | PP | 1 | 120℃、-0.6MPa | 接地、机械防护 | 三车间屋顶 |  |
| 四 | 三车间共用设备 |  |
|  | / | 制冰机 | F600W | 冰 | -- | 组合件 | 2 | -- | 电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | / | 污水罐 | 500m3 | 废水 | 常温、常压 | 铸铁 | 4 | 常温、常压 | 液位计、放空管 | 三车间东侧 |  |
|  | / | 污水罐 | 10m3 | 废水 | 常温、常压 | PP | 3 | 120℃、常压 | 液位计、放空管 | 三车间东南侧 |  |
|  | / | 压滤机 | XMGZ200/1250-UK | 废水 | 常温、0.5 | 组合件 | 1 | 常温、0.4 | 压力表、电机外壳保护接地 | 三车间南侧 |  |
|  | / | 醋酸转料桶 | 3m3 | 60%乙酸 | 常温、常压 | 组合件 | 1 | 常温、常压 | 电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | / | 亚硝酸钠配制桶 | 10m3 | 亚硝酸钠、水 | 常温、常压 | 组合件 | 1 | 常温、常压 | 电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | / | 纯水系统（配套纯水槽） | 6m3/h | 水 | -- | 组合件 | 1 | -- | 压力表、电机外壳保护接地 | 三车间 |  |
|  | / | 降膜吸收塔 | 20 m3 | 废气 | 常温、微负压 | 组合件 | 1 | 常温、微负压 | 电机外壳保护接地 | 三车间二层 |  |
|  | T3002A-C | 尾气吸收塔 | φ800×3500 | 废气 | 常温、微负压 | PP | 3 | 常温、微负压 | -- | 三车间楼顶 |  |
|  | B3001A-C | 布袋除尘 | / | 废气 | 常温、微负压 | 组合件 | 3 | 120℃、常压 | -- | 三车间顶 |  |
|  | B3001A1-C1 | 风机 | DB-472 | 废气 | 常温、微负压 | 组合件 | 6 | 常温、常压 | 机械防护、电机外壳保护接地 | 三车间顶 |  |
|  | T1001A-B | 尾气吸收塔 | Φ1000×4500 | 液碱、废气 | 常温、微负压 | PP | 2 | 常温、常压 | PH计、自动加药、液位计、电机接地 | 三车间顶 |  |
|  | T2002A-B | 尾气吸收塔 | Φ1000×4500 | 尿素溶液、废气 | 常温、微负压 | PP | 2 | 常温、常压 | -- | 三车间顶 |  |
| 五 | 公用工程 |  |
|  | / | 卸爆桶 | 10m3 | 废水、物料废气 | 常温、常压 | PP | 1 | 常温、常压 | 放空 | 三车间西 |  |
|  | / | 变压器 | 400kVA、850kVA、315kVA | / | -- | 组合件 | 3 | / | 防雷\外壳\零线共接地、过流保护、过载保护 | 配电房/二配电（总图211）内新增一台 |  |
|  | / | 消防泵 | XBD40-50-HY | 水 | 常温、≤0.55 | 组合件 | 2 | / | 逆止阀、接零、机械防护 | 消防泵房 |  |
|  | / | 柴油机泵组 | XBC5.4/50G | 水 | 常温、≤0.55 | 组合件 | 1 | / |  | 消防泵房 |  |
|  | / | 分汽缸★ | Φ800×1000 | 蒸汽 | 160℃、≤0.6 | Q345R | 1 | 180℃、1.0MPa | 压力表、安全阀(DN50/整定压力1.0MPa)、排污阀 | 三车间二层 |  |
|  | / | 发电机组 | 300kW | / | / | 组合件 | 1 | / | 接地 | 配电房 |  |
|  | / | 冷冻机组 | SRMTEC-585kW | 盐水 | / | 组合件 | 1 | / | 安全阀、压力表、油位保护、差压保护、接地保护、紧急停车 | 冰机房 |  |
|  | / | 三效蒸发系统 | -- | 废水 | 160℃、≤0.6 | 组合件 | 1 | 180℃、1.0MPa | 压力表、温度计、机械防护、电机外壳保护接地 | 南厂污水处理站 |  |
|  | / | 应急池 | 350m3 | 废水 | / | / | 1 | / | 护栏、安全警示标识 | 南厂污水处理站 |  |
|  | / | 应急池二 | 240m3 | 废水 | / | / | 1 | / | 护栏、安全警示标识 | 南厂污水处理站 |  |
|  | / | 风机 | 26200Nm3/h | 废气 | / | 组合件 | 1 | / | 机械防护、电机外壳保护接地 | 一车间顶楼 |  |
|  | / | 污水处理系统 | / | 废水 | / | / | / | / | 护栏、安全警示标识 | 南厂污水处理站 |  |
|  | / | 螺杆式空压机 | EAS50J／3 | 空气 | 常温，0.6 | 组合件 | 1 | 常温、1.0MPa | 安全阀（DN20\整定压力0.7MPa）、压力表、减荷阀、自动排污阀、 | 一车间一层 |  |
|  | / | 螺杆式空压机 | EAS50J／6 | 空气 | 常温，0.6 | 组合件 | 1 | 常温、1.0MPa | 安全阀（DN20\整定压力0.7MPa）、压力表、减荷阀、自动排污阀、 | 一车间一层 |  |
|  | / | 空气储罐★ | 3m3/5m3 | 空气 | 常温、0.6 | Q345R | 2 | 常温、1.0MPa | 压力表、安全阀(DN20/整定压力0.7MPa)、止回阀、排污阀 | 一车间北侧 |  |
|  | / | 消防水池 | 500m3 | 水 | 常温、常压 | 混凝土 | 1 | 常温、常压 | 安全警示标识 | 办公楼西 |  |
|  | / | 清水池 | 400m3 | 废水 | 常温、常压 | 混凝土防腐 | 1 | 常温、常压 | 安全警示标识 | 一车间西 |  |
|  | / | 雨水池 | 200m3 | 水 | 常温、常压 | 混凝土 | 1 | 常温、常压 | 安全警示标识 | 办公楼西 |  |
|  | / | 打包机 | JZC-20T | / | / | 组合件 | 1 | / | 安全警示标识，油压保护装置、机械防护、保护接地 | 三车间一层东 |  |

工艺流程简述

颜料黄83生产工艺流程

来自罐区的盐酸、液碱通过料泵分别打入盐酸高位槽（V1001），（V1011）液碱高位槽（V1002）（V1012）备用。

- 重氮化

通过管道将自来水加入到重氮桶（R1001）/（R1002）中，将3,3二氯联苯胺粉末通过加料口加入重氮桶（R1001）/（R1002）中，搅拌状态下通过盐酸高位槽（V1001）加入31%的盐酸，酸溶搅拌1h，然后通过碎冰管道加入碎冰降温到0℃。将98%亚硝酸钠在亚硝酸钠化料桶中配成30%亚硝酸钠溶液用亚硝酸钠进料泵（P3001）打入亚硝酸钠高位槽（V1003），再从亚硝酸钠高位槽（V1003）利用高位差加入到重氮桶（R1001）/（R1002）中，进行重氮化（0～5℃，微负压）反应2h，当重氮桶内的反应温度达到10℃时重氮桶的温度控制器发出报警，并自动停止亚硝酸钠溶液滴加，自动从碎冰管道加入碎冰。反应过程中产生的废气去尾气处理，反应结束后，重氮桶（R1001）/（R1002）内的重氮液尽快进行下一段偶合反应。

- 偶合

乙酸配制：将储存在仓库二Ⅰ分区内的98%乙酸，运至三车间一层配制场所，用隔膜泵将乙酸从桶内打到打浆桶（冬季在车间小烘房中20℃左右保温熔融），再加入定量的水，配制成浓度为60%的乙酸，将配制好的乙酸用泵打入一车间乙酸高位槽（V1013）中备用。

通过管道将自来水加入到偶合组份桶（V1004）/（V1005）中，将4-氯-2,5-二甲氧基乙酰基乙酰苯胺（色酚AS/IRG）粉末通过加料口加入偶合组分桶（V1004）/（V1005），通过液碱高位槽（V1002）加入32%液碱，碱溶搅拌2h，通过蒸汽管道直接向溶解桶中通入蒸汽加热使温度达到30℃（微负压）后放入偶合桶（R1004）/（R1005）。乙酸通过乙酸高位槽(V1013)直接加入到偶合桶（R1004）/（R1005）中进行酸化3h，液碱高位槽（V1012）加入液碱调节PH值为6.0-6.5之间，通过碎冰管道加入碎冰降温至25℃，待偶合。

将已经制好的重氮液从重氮桶（R1001）/（R1002）中利用液位差缓慢加入到偶合桶（R1004）/（R1005），进行偶合反应3h左右，偶合温度控制在20-25℃（微负压），反应过程中如果温度超过25℃温度控制器发出报警，自动通过碎冰管道向偶合桶（R3004）中加入碎冰。液碱调节PH值为6左右。搅拌1h后，通过蒸汽管道向偶合桶（R1004）,（R1005）中通入加热蒸汽使温度升温到80-85℃（微负压），保温1h,通过冰管道加冰降温至70℃，进入精制工段。

- 精制

将偶合物经泵前过滤器（F1001）（F1002）过滤后用浆料泵（P1002）（P1003）打入隔膜压滤机（F1004）（F1005）压滤1h，通过管道加入自来水漂洗物料至中性，再用压缩空气吹脱10min，压滤、漂洗产生的废水去废水处理。滤饼通过皮进带式干燥机（D2001A、B）中干燥在80-85℃（微负压）条件下干燥1.5h，经粉碎机粉碎（M2001A/B、M3001E/F粉碎后、放入混拼桶（V2031A/B、V3031E/F）混拼后、分析、计量、包装得颜料黄83。

颜料红146生产工艺流程

来自罐区的盐酸、液碱通过料泵分别打入盐酸高位槽（V2001），液碱高位槽（V2002）备用。

- 重氮化

通过管道将自来水加入到重氮桶（R2002）中，通过盐酸高位槽（V2001）向重氮桶（R2002）中加入30%盐酸、将红色基KD粉末通过加料口加入到重氮桶（R2002）中，酸溶打浆60min，通过碎冰管道加入碎冰降温至0℃，将98%亚硝酸钠在亚硝酸钠化料桶中配成30%水溶液，经亚硝酸钠进料泵（P3001）泵入到亚硝酸钠高位槽（V2003）中，再从亚硝酸钠高位槽（V2003）利用高位差加入到重氮桶（R2002）中，反应2h（0～5℃，微负压），当重氮桶内的反应温度达到10℃时重氮桶的温度控制器发出报警，并自动停止亚硝酸钠的滴加，从碎冰管道自动加入碎冰。反应过程中产生的废气去尾气处理，反应结束后，重氮桶（R2002）内的重氮液尽快进行下一段偶合反应。

- 偶合

乙酸配制：将储存在仓库二Ⅰ分区内的98%乙酸，运至三车间一层配制场所，用隔膜泵将乙酸从桶内打到打浆桶（冬季在车间小烘房中20℃左右保温熔融），再加入定量的水，配制成浓度为60%的乙酸，将配制好的乙酸用泵打入二车间乙酸高位槽（V2010）中备用。

自来水通过管道加入到偶合组分桶（V2004）中，通过液碱高位槽（V2002）向偶合组分桶（V2004）中加入30%液碱，然后通过蒸汽管道直接向偶合组分桶（V2004）中通入蒸汽加热，使温度达到75-80℃，将色酚AS-LC粉末通过加料口加入偶合组分桶（V2004）中，碱溶搅拌30min，然后通过碎冰管道向偶合组份桶（V2004）中加入碎冰块降温至40℃，乙酸通过乙酸高位槽（V2010）直接加入到偶合分桶（V2004）中进行酸化3h，利用液位差进入偶合桶（R2005），偶合组份配料在常压下进行。

通过碎冰管道向偶合桶（R2005）中加入碎冰块使温度控制在20℃左右（夏季需要），将已经制好的重氮液从重氮桶（R2002）中利用液位差缓慢加入到偶合桶（R2005），偶合反应温度在35-40℃（微负压），进行偶合反应3h，反应过程中如果温度超过45℃温度控制器发出报警，通过碎冰管道向偶合桶（R2005）中加入碎冰块。 用液碱调节PH值为5-5.5，搅拌1h后，通过蒸汽管道直接向偶合桶（R2005）中通入加热蒸汽使温度升温至100℃（微负压），保温60min，从冰管道加入碎冰降温至70℃，进入精制工段。反应过程中产生的废气用碱液吸收去废水处理。

- 精制

将偶合物经泵前过滤器（F2002）过滤后，用浆料泵（P2003）打入隔膜压滤机（F2005）压滤1h，通过管道加入自来水漂洗物料至中性，再用压缩空气吹脱10min，压滤、漂洗产生的废水去废水处理。滤饼进入箱式干燥箱（D2005）（进料端温度110-120℃，出料端温度60-80℃）干燥1h，经粉碎机（M2001C）粉碎后、放入混拼桶（V2031C）混拼后、分析、计量、包装得颜料红146。

颜料红170生产工艺流程

- 重氮化

通过管道将自来水加入到重氮桶（R2003）/（R1003）中，通过盐酸高位槽（V2001）/（V1001）加入31%盐酸，将4-氨基苯甲酰胺粉末通过加料口投入重氮桶（R2003）/（R1003），酸溶打浆60min，然后通过碎冰管道投入碎冰块降温至0℃，将98%亚硝酸钠在亚硝酸钠化料桶中配成30%水溶液，经亚硝酸钠进料泵（P3001）打入到亚硝酸钠高位槽（V2003/V1003）中，再从亚硝酸钠高位槽（V2003/V1003）加入到重氮桶（R2003）/（R1003）中,进行重氮化反应（0～5℃，微负压）2h，当重氮桶内的反应温度达到10℃时重氮桶的温度控制器发出报警，并自动停止亚硝酸钠的滴加，从碎冰管道自动加入碎冰。反应过程中产生的废气去尾气处理，反应结束后，重氮液待偶合。

- 偶合

通过管道将自来水加入到偶合组分桶（V2004）/（V1006）（V1007）中，通过液碱高位槽（V2002）/ (V1002）向溶解桶加入32%液碱，通过管道通入蒸汽加热使温度升至75-80℃，通过加料口向偶合组分桶（V2004）/（V1006）（V1007）中投入色酚AS-PH粉末，搅拌溶解至透明（约1h），利用液位差将偶合组分放入到偶合桶（R2006）/（R1006），通过碎冰管道投入碎冰块降温至20℃，制备的偶合液待用。

将已经配制好的重氮液通过液位差滴入偶合桶（R2006）/（R1006）中，反应3h，偶合反应的温度在10-25℃（微负压），反应过程中如果温度超过30℃温度控制器发出报警，通过碎冰管道向偶合桶（R2006）/（R1006）中加入碎冰块。液碱调节PH值在5-5.5之间，搅拌1h，用浆料泵将偶合桶(R2006）中的偶合反应液送入偶合保温桶（V2008）中，升温至100℃（≤0.15MPa），保温180min，冷却后进入精制。将偶合桶（R1006）中的偶合物经泵前过滤器（F1003）过滤后用浆料泵（P1005）打入隔膜压滤机（F1006）压滤1.5h，通过管道加入自来水漂洗物料至中性，再用压缩空气吹脱10min，压滤、漂洗产生的废水去废水处理。再将隔膜压滤机（F1006）出来的颜料滤饼投入偶合保温桶 (V1008) / (V1009)中加水打浆，升温至100℃（≤0.15MPa），保温180min，冷却后进入精制。

- 精制

将偶合物经泵前过滤器（F2003）过滤后用浆料泵（P2004）/（P1004）打入隔膜压滤机（F2006）/（F1004）压滤1.5h，通过管道加入自来水漂洗物料至中性，再用压缩空气吹脱10min，压滤、漂洗产生的废水去废水处理。

170-1滤饼进入箱式干燥机（D2005）中干燥，在80-85℃（微负压）条件下干燥12h，经粉碎机（M2004、M2001D）粉碎后、放入混拼桶（V2034、V2031D）混拼后、分析、计量、包装得颜料红170-1。

170-2滤饼通过皮进带式干燥机（D2001C）中进行1.5h干燥（80-85℃、微负压），干燥物经粉碎机（M2001C）粉碎后、投入混拼桶（V2031C）混拼、分析、计量、包装得颜料红170-2商品。

颜料黄150生产工艺流程

来自罐区的盐酸、液碱通过料泵分别打入盐酸高位槽（V2001），液碱高位槽（V2002）备用。

- 重氮化

在重氮桶（R2001）中通过管道加入自来水，通过计量槽（V2001）加入31%盐酸，通过加料口投入对甲苯磺酰肼粉末，酸溶搅拌30min，通过碎冰管道加入碎冰降温到20℃。将98%亚硝酸钠在亚硝酸钠化料桶中配成30%亚硝酸钠溶液用亚硝酸钠进料泵（P3001）打入亚硝酸钠高位槽（V2003），再从亚硝酸钠高位槽（V2003）加入到重氮桶（R2001）中，反应温度控制再30℃左右，微负压条件下搅拌1h，当重氮桶内的反应温度达到40℃时重氮桶的温度控制器发出报警，并自动停止亚硝酸钠溶液滴加，自动从碎冰管道加入碎冰。反应过程中产生的废气经碱水吸收后放空，吸收液去废水处理。反应结束后，重氮桶（R2001）内的重氮液尽快进行下一段偶合反应。

- 偶合

在偶合组分桶（V2005）里通过管道加入自来水，通过液碱高位槽（V2002）加入30%液碱，将巴比妥酸晶体通过加料口加入偶合组分桶（V2005）中，碱溶搅拌30min，常温下将配制的巴比妥酸溶液加入到偶合组分桶（V2005）中，利用液位差进入偶合釜（R2004），偶合组份配料在常压下进行。

重氮液缓慢加入偶合釜（R2004），常温（微负压）下进行搅拌1h，反应过程中如果温度超过60℃温度控制器发出报警，通过加入冷冻盐水管道自动加入冷冻盐水降温。停搅拌过滤，滤饼返回偶合釜（R2004）加入水待用。

向偶合釜（R2004）中加入六水合氯化镍搅拌，直接通入加热蒸汽升温至95℃，保温3h，产生的废气经碱水吸收后放空，吸收液去废水处理，偶合液用自来水降温至70℃，去精制。

- 精制

将偶合物通过泵前过滤器（F2001）过滤后经浆料泵（P2002）打入隔膜压滤机（F2004）压滤1.5h，通过管道加入自来水漂洗物料至中性，再用压缩空气吹脱10min，压滤、漂洗产生的废水去废水处理。滤饼进箱式干燥箱（D2004）在80-85℃（微负压）条件下烘干12h，经粉碎机（M2003）粉碎后、放入拼混桶（V2033）混拼、分析、计量、包装得颜料黄150商品。

150滤饼投入打浆桶（V2021），加入去离子水，打浆。然后转入混浆桶（V2022）进行多桶（V2021）混浆。混浆后的浆料通过浆料泵（P2005）打入喷雾干燥机（D2006）中干燥，产品经分析、计量、包装得颜料黄150商品。

颜料黄191生产工艺、流程

- 重氮化

来自三车间暂时储存区的盐酸、液碱分别用泵打入2000L盐酸高位槽（V3001\V03007），液碱高位槽（V3002\V03008）备用。

通过管道将自来水加入到重氮桶（R3001）中，开搅拌，将袋装2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸粉末通过加料口人工加入重氮桶（R3001），通过液碱高位液位槽（V3002）加入液碱（32%）搅拌溶解，溶解完全后通过盐酸高位液位槽（V3001）加入31%的盐酸酸化，搅拌1小时，然后从碎冰管道向重氮桶（R3001）加入碎冰降温到0℃。将98%亚硝酸钠在亚硝酸钠化料桶中配成30%水溶液，经亚硝酸钠进料泵（P3001）打入到亚硝酸钠高位槽（V3003）中，再从亚硝酸钠高位槽（V3003）加入重氮桶（R3001）中，进行重氮化反应2小时（5℃，微负压），当重氮桶内的反应温度达到10℃时重氮桶的温度控制器发出报警，并自动停止亚硝酸钠的滴加，从碎冰管道自动加入碎冰。反应过程中产生的废气经碱水吸收后尾气放空，吸收液去废水处理。反应结束后，重氮桶（R3001）内的重氮液尽快进行下一段偶合反应。

- 偶合

通过管道将自来水加入到偶合组份桶（V3004）中，将1-(3’-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮粉末通过加料口加入到偶合组份桶（V3004）溶解，搅拌2h后，通过高位液位槽（V3002）向偶合组份桶（V3004）加入32%液碱溶解，从碎冰管道加入碎冰将偶合组份桶（V3004）温度控制在20℃以下，偶合组份溶液利用液位差进入偶合桶（R3004），偶合组份配料在常压下进行。

通过碎冰管道向偶合桶（R3004）中加入碎冰块使温度控制在10℃左右，将已经配制好的重氮液从重氮桶（R3001）中利用液位差缓慢加入偶合桶（R3004）中，进行偶合（20℃，微负压）反应3h，终点PH值为4，反应过程中如果温度超过25℃温度控制器发出报警，通过碎冰管道向偶合桶（R3004）中加入碎冰块，反应完毕。在溶解桶R3010中投入水、氯化钙（粉体）充分搅拌均匀，利用高位差将溶解桶R3010中配制好的氯化钙溶液加入到偶合桶（R3004）进行色淀反应，搅拌反应3h，再通过蒸汽管道直接通入蒸汽加热物料直接升温到80-85℃，保温1h，通过碎冰管道加入碎冰将物料降温至70℃，物料进入精制工段，产生的废气经稀碱水吸收后放空，吸收液去废水处理。

- 精制

将偶合物经过泵前过滤器（F3001）后通过用浆料泵（P3002）打入隔膜压滤机（F3004）压滤1.5h，通过管道加入自来水漂洗物料至中性，再用压缩空气吹脱10min，压滤、漂洗产生的废水去废水处理，滤饼进带式机干燥（D3001A）85～90℃（微负压）干燥1.5h，冷却后颜料黄191经粉碎机（M3001A）粉碎、粒度达60目以下，放入拼混桶（V3031A）常温常压下混拼，取样分析合格后、计量、密封包装入库。烘干、粉碎、混拼过程中产生的粉尘经除尘管道收集去布袋除尘。

颜料黄74生产工艺、流程

来自三车间暂时储存区的盐酸、液碱通过料泵分别打入盐酸高位槽（V3001\V03007），液碱高位槽（V3002\V03008）备用。

- 重氮化

通过管道将自来水加入到重氮桶（R3003）中，将2-甲氧基-4-硝基苯胺粉末通过加料口加入到重氮桶（R3003）中，开启搅拌，然后通过盐酸高位槽（V3001）加入31%的盐酸酸溶，搅拌1h，从碎冰管道向重氮桶（R3003）中加入碎冰降温到0℃。将98%亚硝酸钠在亚硝酸钠化料桶中配成30%水溶液，经亚硝酸钠进料泵（P3001）打入到亚硝酸钠高位槽（V3003）中，再从亚硝酸钠高位槽（V3003）利用高位差加入到重氮桶（R3003）中，在0～5℃（微负压）条件下进行重氮化反应2h，当重氮桶内的反应温度达到10℃时重氮桶的温度控制器发出报警，并自动停止亚硝酸钠的滴加，从碎冰管道自动加入碎冰。反应过程中产生的气体去废气处理。反应结束后，重氮桶（R3003）内的重氮液尽快进行下一段偶合反应。

- 偶合

将三车间醋酸配制桶配置好的含量60%左右的乙酸用泵通过管道打入三车间乙酸高位槽（V3006/V3009）中备用。

通过管道将自来水加入到偶合组份桶（V3010）中，将邻甲氧基乙酰乙酰苯胺粉末通过加料口加入偶合组份桶（V3010）中，通过液碱高位槽（V3002）加入32%液碱，搅拌2h，从碎冰管道向偶合组份桶（V3010）中加入碎冰降温到5℃，乙酸通过乙酸高位槽（V3006）利用高位差直接加入到偶合份桶（V3010）中进行酸化3h，PH值调节为7.5-7之间，温度用冰块控制在25℃，酸化后利用液位差进入偶合桶（R3006），偶合组份配料在常压下进行。

通过碎冰管道向偶合桶（R3006）中加入碎冰块使温度控制在10℃左右，将已经制好的重氮液从重氮桶（R3003）中利用液位差缓慢加入到偶合桶（R3006）中，进行偶合反应3h，偶合温度控制在20-25℃（微负压），用乙酸高位槽（V3009）调PH值，终点PH值为6。在溶解桶R3011中投入水、乳化剂（JM-02）充分搅拌均匀，利用高位差将溶解桶R3011中配制好的乳化剂加入到偶合桶（R3006），反应过程中如果温度超过30℃温度控制器发出报警，超温时自动切断进料，通过碎冰管道向偶合桶（R3006）中加入碎冰。搅拌1h后，通过蒸汽管道向偶合桶（R3006）通入加热蒸汽加热物料到80-85℃（微负压），进入精制工段。反应过程中产生的废气去尾气处理。

- 精制

将偶合物经泵前过滤器（F3003）过滤后用浆料泵（P3004）打入隔膜压滤机（F3006）压滤1.5h，通过管道加入自来水漂洗物料至中性，再用压缩空气吹脱10min，压滤、漂洗产生的废水去废水处理。滤饼进带式机中干燥（D3001C）（进料温度110-120℃，出料温度60-80℃），干燥1.5h，冷却后颜料黄74经粉碎机（M3001C）粉碎，粒度达60目以下，放入拼混桶（V3001C）常温常压下混拼、取样分析合格后、计量、密封包装入库。烘干、粉碎、混拼过程中产生的粉尘经除尘管道收集去布袋除尘。

颜料黄139生产工艺、流程

- 缩合

通过管道将自来水加入到缩合桶（R3002）（R3002B）中，将1-氨基-3-亚氨基异吲哚啉结晶通过投料口加入缩合桶（R3002）（R3002B）中，搅拌30min待料完全溶解后，通过投料口加入巴比妥酸晶体，蒸汽加热升温至60℃关蒸汽，5～10min后保温反应5h（70～80℃，常压），生产过程中挥发的的少量氨气经废酸吸收后去废水处理。偶合保温工艺超温声光报警温度设定值：温度≥85℃时，自动关闭蒸汽进气阀。

- 精制

将缩合桶（R3002）（R3002B）中的缩合物料利用高位差放入缩合桶（R3005）中。在溶解桶R3012中投入水、助剂（JM-13:JM-35=1:1）充分搅拌均匀，利用高位差将溶解桶R3012中配制好的助剂(JM-03)加入到缩合桶（R3005）中搅拌0.5h。经泵前过滤器（F3002）过滤，用浆料泵（P3003）打入隔膜压滤机（F3005）压滤1.5h，通过管道加入自来水漂洗物料至中性，再用压缩空气吹脱10min，压滤、漂洗产生的废水去废水处理。滤饼进带式干燥机（D3001B）在80-85℃(微负压)条件下干燥1.5h，冷却后颜料黄139经粉碎机（M3001B）粉碎、粒度60目以下，于混拼桶（V3031B）常温常压下拼混、取样分析合格后、计量、密封包装入库。烘干、粉碎、混拼过程中产生的粉尘经除尘管道收集去布袋除尘。

颜料红深加工

- 颜料红PR254

将买来的不同着色度的颜料红PR254人工分别倒入到粉碎机粉碎，经，拼混、计量后得到成品。

- 颜料红PR176

将买来的不同着色度的颜料红PR176人工分别倒入到粉碎机粉碎，经拼混、计量后得到成品。

- 颜料红PR185

将买来的不同着色度的颜料红PR185人工倒入到粉碎机粉碎，经拼混、计量后得到成品。

配套和辅助工程

- 给排水

  - 给水

彩瑞公司厂内供水来自园区自来水厂，园区水厂现有供水能力：60000 m3/d。从园区水厂供水管道接管，管径DN150，压力≥0.25～0.35MPa，供水能力：30t/h。

  - 排水

排水系统包括：雨水及清下水排水系统、生产及生活污水排水系统、事故污水排水系统等。

    - 雨水及清下水排水系统

降雨初期被污染的雨水，通过切换阀门泵入废水罐，和生产污水一并进行处理。

后期的清净雨水和循环水排污水排入现有的雨水管网，最终排入园区市政雨水管网。

    - 生产及生活污水排水系统

污水送入厂内现有的污水处理中心处理达园区污水处理厂接管标准后，送园区污水处理厂处理。

生活污水经化粪池处理后与汽提后的废水混合，送现有的污水处理中心处理。

    - 事故污水排水系统

本项目发生事故时的事故尾水，经管道送厂内现有的350m3事故应急池，经污水处理中心处理，达到园区污水厂接管标准后，排至园区污水处理厂处理。

- 供电

彩瑞公司配置400kVA、850kVA变压器各1台，布置在现有的变配电房，配置相应的高压开关柜、低配、补偿柜及车间控制柜、照明箱等。电压为380V/220V，总配电盘设有过流保护、漏电保护；生产用配电盘设有过电保护、漏电保护。各车间设置车间配电室，配备相应设施。

配备50kW柴油发电机组一台，为紧急状态下提供应急电源保障。

- 供热

彩瑞公司蒸汽由园区集中供汽，供气压力0.8MPa，配套建设蒸汽分汽缸，根据用汽需要，减压后配送各车间使用。

- 空压

企业配备两台套空压机，空压机组一套为，制气量：6.1m3/min，供气压力0.8MPa另一套为，制气量：3m3/min/台，供气压力0.8MPa。

- 冷冻、冷却

配套建设制冷量为F400W氟里昂制冰机组1套，制冷剂为氟里昂F-22，直接制冰用于供生产。制冷量为F600W制冰机组1台，采用制冷剂R134a

生产用冷却水用量不大，不设冷却循环系统，直接由供水管网供给。

生产经营单位危险有害因素辨识情况

危险和有害物质分析

本公司涉及具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品危险类别见表2-8。

表 2-8   物质的理化性质及危险危害特性分析

| 物质名称 | 状态 （常温） | 熔点（℃） | 沸点（℃） | 相对密度（水=1） | 相对密度（空气=1） | 闪点（℃） | 自燃点（℃） | 火灾危险类别 | 爆炸极限（v/v%） | 危险化学品序号 | 剧毒物品 | 高毒物品 | 监控化学品 | 易制毒化学品 | 重点监管化学品 | 易制爆化学品 | 工作场所有害因素职业接触限值(mg/m3) | 危害等级 | 主要危险、有害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品 |
| 一、原料 |
| 盐酸 | 液体 | -114.8 | 108.6（20%） | 1.20 | / | / | / | 戊类 | / | 2507 | / | / | / | 第三类 | / | / | / | Ⅲ级 | 腐蚀灼伤 |
| 液碱 | 液体 | 1.35 | 117.5 | 1.358（30%） | / | / | / | 丁类 | / | 1669 | / | / | / | / | / | / | / | Ⅳ级 | 腐蚀灼伤 |
| 亚硝酸钠 | 固体 | 271 | 320 | 2.17 | / | / | / | 乙类 | / | 2492 | / | / | / | / | / | / | / | Ⅲ级 | 火灾中毒 |
| 乙酸60% | 液体 | / | 118.1 | 1.05 | 2.07 | 61 | 483 | 丙类 | 4.0～17.0 | 2630 | / | / | / | / | / | / | PC-TWA:10 PC-STEL:20 | Ⅲ级 | 火灾 爆炸 中毒 |
| 2-甲氧基-4-硝基苯胺 | 固体 | 140 | / | / | / | / | / | 丙类 | / | 2218 | / | / | / | / | / | / | / | Ⅲ级 | 火灾 中毒 |
| 二、伴生 |
| 氯化氢 | 气体 | -114.2 | -85 | / | 1.27 | / | / | 戊类 | / | 1475 | / | / | / | 第三类 | / | / | / | Ⅲ级 | 腐蚀灼伤 |
| 一氧化氮 | 气体 | -163.6 | -151 | / | 1.27 | / | / | 乙类 | / | 2559 | / | / | / | / | / | / | PC-TWA:15 | Ⅱ级 | 中毒 |
| 二氧化氮 | 气体 | 09.3 | 22.4 | 1.45 | 3.2 | / | / | 乙类 | / | 637 | 属 | 属 | / | / | / | / | PC-TWA:5 PC-STEL:10 | Ⅱ级 | 中毒 |
| 三、公用工程 |
| 氟里昂-22（致冷剂） | 液化气体 | -146 | -40.8 | 1.18 | 3.0 | / |  | 戊类 | / | 2552 | / | / | / | / | / | / |  | Ⅳ级 | 冻伤 |

表注：1）剧毒品——《危险化学品目录》（2015年版）；2）高毒物品——《高毒物品目录》(卫生部，2003年)；3）监控化学品——《各类监控化学品名录》(中华人民共和国化学工业部令第11号)；4）易制毒品——《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号) ；5）重大危险源物质——《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；6)危险化学品分类根据《危险化学品目录》（2015年版）；7)重点监管的危险化学品-《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版） 8)易制爆品——《易制爆危险化学品名录》（2011年版）9) 危害等级——职业性接触毒物危害分级（GBZ230-2010）。

生产过程的危险、有害因素分析

颜料黄150生产过程危险、有害因素的分析

- 重氮化

  - 物料的危险性

    - 作为重氮剂的对甲苯磺酰肼是可燃有机物质，在一定条件下也有着火的危险。

    - 重氮化生产过程所使用的亚硝酸钠是无机氧化剂，于175℃时分解能与有机物反应发生着火或爆炸。

    - 盐酸能与金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。生产过程中，盐酸发生泄漏、外溢未及时冲洗，与金属发应生成氢气，作业场所通风不良、建筑物未设置通风帽口等，产生的氢气与空气在局部空间形成爆炸性混合气体，遇明火、高热等引火源，可能发生。

  - 反应过程的危险性

    - 在重氮化的生产过程中，若亚硝酸钠的投料过快或过量、反应温度过高，均会增加亚硝酸的浓度，加速物料的分解，产生大量的氧化氮气体，有引起中毒的危险。

    - 重氮化物在酸性水溶液中相对稳定，但长时间存放失水干燥，接触空气氧化蓄热或滴在蒸汽管道上受热分解，易发生火灾爆炸事故。

  - 其他危险性分析

    - 重氮化过程中使用的对甲苯磺酰肼、亚硝酸钠为固体粉状物料，若从业人员操作、防护不当，人体吸入有造成粉尘危害的可能。

    - 重氮化过程使用机械、电气，存在机械伤害、触电的危险有害性，还存在噪声的危害性。重氮化桶容积较大，若人不慎落入存在淹溺的危险有害性。

- 偶合

  - 物料的危险性

    - 偶合剂为巴比妥酸晶体，是可燃有机物质，在一定条件下也有着火和粉尘爆炸的危险。

    - 液碱不燃。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。稀碱在一定条件下与金属铝反应有可能放出氢气，可能发生。

    - 六水合氯化镍不燃，水溶液有一定的腐蚀性。

  - 反应过程的危险性

    - 偶合过程中重氮液加入速度过快，温度失控有发生冲料的危险性。

    - 反应用蒸汽直接对物料加热，操作不当有发生烫伤的危险性。

    - 络合过程有氯化氢产生，氯化氢尾气去尾气吸收，若尾气风机停运、管线堵塞、阀门开关失误，导致氯化氢气体从加料口溢出，可能发生中毒事故。加入络合剂后，然后将温度升至95℃，保温3h。保温反应过程中，由于忽视监控，若交接班制度执行不严、操作记录不及时（不真实）、脱岗、睡岗、违章操作等，未调整工艺参数，造成超温，可能发生冲料事故。

  - 其他危险性分析

    - 偶合过程中使用的巴比妥酸、六水合氯化镍为固体粉状物料，若从业人员操作、防护不当，人体吸入有造成粉尘危害的可能。

    - 偶合过程使用机械、电气，存在机械伤害、触电的危险有害性，还存在噪声的危害性。偶合桶容积较大，若人不慎落入存在淹溺的危险有害性。

- 精制

  - 压滤过程物料有一定的酸碱性，人体不慎接触有腐蚀、灼伤的危险性。

  - 压滤机在使用过程中存在机械伤害、触电的危险有害性。

  - 烘干过程用箱式机干燥，用蒸汽加热，存在烫伤的危险性。

  - 粉碎、拼混过程存在粉尘爆炸、机械伤害、触电的危险有害性。

  - 粉碎、拼混、包装过程存在粉尘的危害性。

- 其他危险性分析

  - 生产过程中，由于管线、阀门等密封不严，物料输送、搬运时操作不当，包装物破损，管线、阀门泄漏，可能发生污染事故。

  - 生产装置采用间歇式生产，大多采用人工操作，自动化程度较低，若操作中工艺参数控制不当（如温度等）、违反工艺、安全操作规程，导致工艺过程异常（如：重氮化、偶合），反应过程失控，仪表及控制系统故障，遇异常情况不能及时报警等，可能引发冲料事故。

颜料红146生产过程的危险、有害因素分析

- 重氮化

  - 物料的危险性

    - 作为重氮剂的红色基KD是可燃有机物质，在一定条件下也有着火的危险。

    - 亚硝酸钠、盐酸、液碱的危险性与颜料黄191物料的危险性分析相同。

  - 反应过程的危险性

    - 在重氮化的生产过程中，若亚硝酸钠的投料过快或过量、反应温度过高，均会增加亚硝酸的浓度，加速物料的分解，产生大量的氧化氮气体，有引起冲料的危险。

    - 重氮化物在酸性水溶液中相对稳定，但长时间存放失水干燥，接触空气氧化蓄热或滴在蒸汽管道上受热分解，易发生火灾爆炸事故。

  - 其他危险性分析

    - 重氮化过程中使用的红色基KD、亚硝酸钠为固体粉状物料，若从业人员操作、防护不当，人体吸入有造成粉尘危害的可能。

    - 重氮化过程使用机械、电气，存在机械伤害、触电的危险有害性，还存在噪声的危害性。重氮化桶容积较大，若人不慎落入存在淹溺的危险有害性。

- 偶合

  - 物料的危险性

    - 偶合剂为色酚AS-LC，是可燃有机物质，在一定条件下也有着火的危

    - 液碱不燃。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。稀碱在一定条件下与金属铝反应有可能放出氢气，可能发生。

    - 60%乙酸溶液易燃，闪点（℃）：61。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起火灾、爆炸。爆炸下限%（V/V）：4.0；爆炸上限%（V/V）：17.0。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性，可致人体灼伤。只有腐蚀性。

  - 反应过程的危险性

    - 偶合过程中重氮液加入速度过快，温度失控有发生冲料的危险性。

    - 反应后期用蒸汽直接对物料加热至100℃，操作不当有发生烫伤的危险性。

  - 其他危险性分析

    - 偶合过程中使用的色酚AS-LC为固体粉状物料，若从业人员操作、防护不当，人体吸入有造成粉尘危害的可能。

    - 偶合过程使用机械、电气，存在机械伤害、触电的危险有害性，还存在噪声的危害性。偶合桶容积较大，若人不慎落入存在淹溺的危险有害性。

- 精制

精制过程危险性见颜料黄150。

- 其他危险性分析

其他危险性分析见颜料黄150。

颜料黄83生产过程的危险、有害因素分析

- 重氮化

  - 物料的危险性

    - 作为重氮剂的3,3二氯联苯胺粉化合物是可燃有机物质，在一定条件下也有着火的危险。

    - 亚硝酸钠、盐酸的危险性见颜料黄191分析。

  - 反应过程的危险性

反应过程的危险性与颜料黄191产品分析相同。

  - 其他危险性分析

见颜料黄191产品分析。

- 偶合

  - 物料的危险性

    - 偶合剂4-氯-2,5-二甲氧基乙酰基乙酰苯胺（色酚AS/IRG），是可燃有机物质，在一定条件下也有着火和爆炸的危险。

    - 液碱不燃。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。稀碱在一定条件下与金属铝反应有可能放出氢气，可能发生。

    - 乙酸其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起火灾、爆炸。爆炸下限%（V/V）：4.0；爆炸上限%（V/V）：17.0。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性，可致人体灼伤。配制成30%的溶液后没有易燃易爆性，只有腐蚀性。

  - 反应过程的危险性

    - 偶合过程中重氮液加入速度过快，温度失控有发生冲料的危险性。

    - 反应后期用蒸汽直接对物料加热，操作不当有发生烫伤的危险性。

  - 其他危险性分析

    - 偶合过程中使用的4-氯-2,5-二甲氧基乙酰基乙酰苯胺（色酚AS/IRG）为固体粉状物料，若从业人员操作、防护不当，人体吸入有造成粉尘危害的可能。

    - 偶合过程使用机械、电气，存在机械伤害、触电的危险有害性，还存在噪声的危害性。偶合桶容积较大，若人不慎落入存在淹溺的危险有害性。

- 精制

精制过程危险性见颜料黄150。

- 其他危险性分析

其他危险性分析见颜料黄150。

颜料红170生产过程的危险、有害因素分析

- 重氮化

  - 物料的危险性

    - 作为重氮剂的4-氨基苯甲酰胺化合物是可燃有机物质，在一定条件下也有着火和爆炸的危险。

    - 亚硝酸钠、盐酸的危险性见颜料黄150分析。

  - 反应过程的危险性

反应过程的危险性与颜料黄150产品分析相同。

  - 其他危险性分析

见颜料黄150产品分析。

- 偶合

  - 物料的危险性

    - 偶合剂色酚AS-PH，是可燃有机物质，在一定条件下也有着火和爆炸的危险。

    - 液碱不燃。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。稀碱在一定条件下与金属铝反应有可能放出氢气，可能发生。

  - 反应过程的危险性

    - 偶合过程中用投入碎冰块控制温度，若重氮液加入速度过快，温度失控有发生冲料的危险性。

    - 反应后期用蒸汽直接对物料加热，操作不当有发生烫伤的危险性。

  - 其他危险性分析

    - 偶合过程中使用的色酚AS-PH为固体粉状物料，若从业人员操作、防护不当，人体吸入有造成粉尘危害的可能。

    - 偶合过程使用机械、电气，存在机械伤害、触电的危险有害性，还存在噪声的危害性。偶合桶容积较大，若人不慎落入存在淹溺的危险有害性。

- 精制

精制过程危险性见颜料黄150。

- 其他危险性分析

其他危险性分析见颜料黄150。

颜料黄191生产过程危险、有害因素的分析

- 重氮化

  - 物料的危险性

    - 作为重氮剂的2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸化合物是可燃有机物质，在一定条件下也有火灾的危险性。

    - 重氮化生产过程所使用的亚硝酸钠是无机氧化剂，于175℃时分解能与有机物反应发生着火或爆炸。亚硝酸钠并非强氧化剂，所以当遇到比其氧化性强的氧化剂时，又具有还原性，故遇到氯酸钾、高锰酸钾、硝酸铵等强氧化剂时，有发生着火或爆炸的可能。

    - 盐酸能与金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。生产过程中，盐酸发生泄漏、外溢未及时冲洗，与金属发应生成氢气，作业场所通风不良、建筑物未设置通风帽口等，产生的氢气与空气在局部空间形成爆炸性混合气体，遇明火、高热等引火源，可能发生。

    - 液碱不燃。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。稀碱在一定条件下与金属铝反应有可能放出氢气，可能发生。

  - 反应过程的危险性

    - 在重氮化的生产过程中，若亚硝酸钠的投料过快或过量、反应温度过高，均会增加亚硝酸的浓度，加速物料的分解，产生大量的氧化氮气体，有引起中毒的危险。

    - 重氮化物在酸性水溶液中相对稳定，但长时间存放失水干燥，接触空气氧化蓄热或滴在蒸汽管道上受热分解，易发生火灾爆炸事故。

  - 其他危险性分析

    - 重氮化过程中使用的2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、亚硝酸钠为固体粉状物料，若从业人员操作、防护不当，人体吸入有造成粉尘危害的可能。

    - 重氮化过程使用机械、电气，存在机械伤害、触电的危险有害性，还存在噪声的危害性。重氮化桶容积较大，若人不慎落入存在淹溺的危险有害性。

- 偶合

  - 物料的危险性

    - 偶合剂为1-(3’-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮，是可燃有机物质，在一定条件下存在火灾的危险性。

    - 液碱不燃。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。稀碱在一定条件下与金属铝反应有可能放出氢气，可能发生。

    - 氯化钙不燃，水溶液有一定的腐蚀性。

  - 反应过程的危险性

    - （偶合过程中重氮液加入速度过快，温度失控有发生冲料的危险性。

    - （反应后期用蒸汽直接对物料加热，操作不当有发生烫伤的危险性。

  - 其他危险性分析

    - 偶合过程中使用的1-(3’-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、氯化钙为固体粉状物料，若从业人员操作、防护不当，人体吸入有造成粉尘危害的可能。

    - 偶合过程使用机械、电气，存在机械伤害、触电的危险有害性，还存在噪声的危害性。偶合桶容积较大，若人不慎落入存在淹溺的危险有害性。

- 精制

精制过程危险性见颜料黄150。

- 其他危险性分析

其他危险性分析见颜料黄150。

颜料黄74生产过程的危险、有害因素分析

- 重氮化

  - 物料的危险性

    - 作为重氮剂的2-甲氧基-4-硝基苯胺化合物是可燃有机物质，在一定条件下也有着火和爆炸的危险。

    - 亚硝酸钠、盐酸的危险性见颜料黄150分析。

  - 反应过程的危险性

反应过程的危险性与颜料黄150产品分析相同。

  - 其他危险性分析

见颜料黄150产品分析。

- 偶合

  - 物料的危险性

    - 偶合剂邻甲氧基乙酰乙酰苯胺，是可燃有机物质，在一定条件下也有着火的危险。

    - 液碱不燃。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。稀碱在一定条件下与金属铝反应有可能放出氢气，可能发生。

    - 乙酸易燃，闪点39℃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起火灾、爆炸。爆炸下限%（V/V）：4.0；爆炸上限%（V/V）：17.0。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性，可致人体灼伤。配制成30%的溶液后没有易燃易爆性，只有腐蚀性。

  - 反应过程的危险性

    - 偶合过程中重氮液加入速度过快，温度失控有发生冲料的危险性。

    - 反应后期用蒸汽直接对物料加热，操作不当有发生烫伤的危险性。

  - 其他危险性分析

    - 偶合过程中使用的邻甲氧基乙酰乙酰苯胺为固体粉状物料，若从业人员操作、防护不当，人体吸入有造成粉尘危害的可能。

    - 偶合过程使用机械、电气，存在机械伤害、触电的危险有害性，还存在噪声的危害性。偶合桶容积较大，若人不慎落入存在淹溺的危险有害性。

- 精制

精制过程危险性见颜料黄150。

- 其他危险性分析

其他危险性分析见颜料黄150。

颜料黄139生产过程的危险、有害因素分析

- 缩合

  - 物料的危险性

缩合剂的1-氨基-3-亚氨基异吲哚啉、巴比妥酸是可燃有机物质，在一定条件下也有着火的危险。

  - 反应过程的危险性

    - 在缩合反应在缩合釜中进行，若巴比妥酸的投料过快或过量、反应温度过高，均会增加反应温度，有引起冲料的危险。

    - 反应过程中有氨气产生，若尾气吸收系统故障，氨气从加料口溢出，人体吸入有中毒的危险性。大量的氨气在有限空间积聚，与点火源有发生火灾、爆炸的危险性。尾气吸收的氨水具有腐蚀性。

    - 保温过程中冷却水中断有超温，引起反应釜爆炸的可能性。

  - 其他危险性分析

    - 1-氨基-3-亚氨基异吲哚啉、巴比妥酸为固体粉状物料，若从业人员操作、防护不当，人体吸入有造成粉尘危害的可能。

    - 缩合过程使用机械、电气，存在机械伤害、触电的危险有害性，还存在噪声的危害性。

- 精制

精制过程危险性见颜料黄150。

- 其他危险性分析

其他危险性分析见颜料黄150。

颜料红深加工生产过程危险、有害因素分析

深加工过程中使用到拼混原料颜料红PR254、颜料红PR176、颜料红PR185具有可燃性，在一定的条件下有发生火灾的危险性。

加工过程使用粉碎机、拼混机，存在粉尘危害、机械伤害、触电、噪声等危险、有害因素。

储存、装卸、搬运主要危险、有害因素分析

- 亚硝酸钠是无机氧化剂。与有机物、可燃物的混合物能燃烧和爆炸，并放出有毒和刺激性的氧化氮气体。与铵盐、可燃物粉末或氰化物的混合物会爆炸。亚硝酸钠并非强氧化剂，所以当遇到比其氧化性强的氧化剂时，又具有还原性，故遇到硫酸、硝酸等强氧化剂时，有发生着火或爆炸的可能。

- 乙酸为易燃易爆、腐蚀性物质，与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起火灾、爆炸。若储运过程中包装破损、倾翻，保管不善，遇明火、高热等，可能发生。包装破损泄漏，与空气或水接触挥发出大量的腐蚀性烟气、毒性气体，作业人员防护不当皮肤接触灼伤性物料或吸入腐蚀性烟气、毒性气体，可能引起中毒、灼伤。还会对储存场所建、构筑物及地面造成腐蚀。

- 3、2-甲氧基-4-硝基苯胺遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。若包装破损泄漏，作业人员防护不当皮肤接触物料，可能引起中毒。

- 物料装卸时，注意力不集中、劳动防护用品未正确穿戴、违反操作规程等，使重桶坠落击中人体，造成物体打击。

- 桶装、袋装物料平地装卸时采用滚、拖、摔等方式、方法，易引起包装桶、包装袋破损，有火灾、爆炸、中毒、灼伤、粉尘等危害。

- 腐蚀品（如：乙酸）装卸时，若操作不当及防护用品穿戴不齐，有灼伤危险。

- 仓库储存温度不符合要求，高温季节，环境温度较高，料桶因环境温度较高，内压增大，可能发生膨胀破裂，导致。

- 危险品仓库避雷设施使用过程中损坏失效等，遭雷击时，可能发生。

- 危险品库房储存危险品的安全条件不符合要求，易引发火灾、爆炸、中毒事故的发生。

- 储存场所电气不防爆或防爆不符合要求，电气火花遇泄漏的易燃易爆物质蒸汽，可能成为引发能源，引发。

- 装卸、储存过程中安全措施不到位、操作不当（如野蛮搬动、铁质工具敲打）、混存混放、管理不善（如回收物料桶乱堆乱放、违章动火）等造成泄漏或相互反应，遇明火、高热、电火花及雷电等引火源，有可能发生。

- 危险化学品仓库无专业技术人员管理，出入库检查不严、台帐不全，分区存放标志不清、无危险化学品明显标识和警示说明等，可能导致火灾、爆炸、中毒、灼伤等事故。

- 机动车辆排气管火星、明火作业，静电、雷击等，也可能形成引火源。

- 因露天曝晒、库房漏雨、地面积水（如洪涝）、通风不良等，可能有出现受潮、变质或发生反应等危险。

- 危险化学品包装标志不清、出入库管理不严，可能导致生产过程中发生领料、投料错误，引发。

- 仓库储存的危险化学品品种多，相互禁忌物种类多，若未合理安排，当储存仓库紧张时，出现杂堆存放和混存混放，易导致。

装卸、搬运危险有害性分析

- 危险化学品装卸、搬运过程中可能有摔、碰、撞击、拖拉、倾斜、滚动等，可能导致包装容器的破坏，发生危险化学品泄漏，导致火灾、爆炸和人员中毒事故。

- 危险化学品装卸、搬运过程中还可能产生物体打击、车辆伤害等人员伤亡事故。

- 在装卸易燃、易爆时，其工具、装卸机具上的电气设备不符合防火防爆要求和使用易产生火花的工具，会导致。

配套和辅助工程危险、有害因素分析

供汽系统危险性分析

造成高温灼烫的主要原因可能由于操作人员的失误、保温隔热层的破损或未装、设备管道破裂导致蒸汽泄漏等。

- 蒸汽管道阀门泄漏、超压或误开蒸汽阀门可引发爆炸、烫伤事故。

- 热力系统所有设备(包括压力容器)、管道、阀门等因设计、安装、材质维护、检修等因素造成蒸汽泄漏及保温层损坏，均会发生灼烫伤害。

- 热力管线支撑、吊架不牢固及热补偿不符合要求，有可能造成热力管道变形、扭曲、甚至管道倒塌、破裂，造成人员伤亡，影响热力系统安全运行。

- 架空管道若高度不符合要求，或因管道变形，使其与地面高度不符合要求，将引发碰撞事故。

- 热力管线投运时蒸汽中带水或管道产生冷凝水，其疏水未排尽或未排疏水，将造成管道水冲击，严重时造成管道扭弯，甚至破裂，引发重大人身伤亡事故。

- 管道运行时，压力控制不力， 成超压，将导致管道破裂。

电气系统危险性分析

本公司的电气设备有变配电设备、生产过程用电电气设备。电力设备和电力系统是本公司中重要的环节，一旦电力系统发生故障，整个生产系统将处于全面停顿，有可能引起人身和设备事故，并造成较大的经济损失。因此必须辨识电力系统存在危险、有害因素，以保证供配电系统可靠及电气设备运转正常。

- 电力、电气系统存在的主要危险因素

  - 接地短路。电力、电气设备接地引起其外露可导电部分带电。如果保护接地或保护接零等措施失效，人体触及带电体将引起人身触电事故；而短路可能是单相短路或两相、三相短路，此时将产生较大的短路电流，如有可靠、灵敏的电气保护，将使短路故障迅速切除，确保电气设备的安全，否则会导致电气设备烧毁，发生火灾或爆炸事故，造成人员伤亡或设备损坏，形成大面积停电停产，后果十分严重。高压将使供电、发电质量受到损害，处理不及时将使设备损坏，造成停电。高压部分发电短路时由于系统容量大，短路电流极大，引起事故后果更不堪设想。

  - 电力、电气设备发生短路，此时可燃物质从容器、管道中发生泄漏，，电气火花将会导致危险环境火灾事故，系统内发生人员伤亡及设备损坏、停电，后果十分严重。

  - 电气系统产生过电压(包括操作过电压、外部雷电过电压等)引起电力、电气设备绝缘击穿，发生短路故障，引起或人员伤亡。

  - 电气设备缺相运行或机械设备卡住引起电气设备过载，温度骤升，引起绝缘热击穿短路或接地、造成设备烧毁、火灾、爆炸或触电等事故。

  - 电缆的设计、选择与敷设不合理，或与热力管道靠近敷设，引起着火，造成火灾事故。

- 电气系统内的主要有害因素

  - 人为误操作、违章操作。带负荷断开隔离刀闸，引起两相或三相弧光短路，造成严重的人身伤害事故和设备事故。

  - 运行人员巡视检查或检修人员与带电的电气设备的裸露部分安全距离不足，引起触电或弧光短路烧伤，造成人员伤亡。

  - 生产区温度高。由于生产区环境或部分装置属高温区，选择的电气设备及电缆线路未采用阻燃防火电缆，被高温热辐射熏烤而燃烧发生。

  - 当易燃物质泄漏时，局部空间会形成爆炸性混合物，其浓度达到爆炸极限，遇电火花或其它明火，即会发生爆炸、火灾，甚至发生人员伤亡，设备损坏的灾难性事故。

  - 静电火花。易燃物质的电阻率都很高，在容器中流动、磨擦产生高电位静电，与低电位的导体相接触产生静电火花，此时，空间内存在爆炸性混合物时会立即发生火灾、爆炸事故。

  - 防护设施欠缺，小动物窜入。高、低压配电装置室通风孔未设防护网罩，或配电装置室与车间配电柜相连的电缆线路的孔、洞未封堵，门窗关闭不严等缺陷，小动物的窜入引起电气短路、造成电气火灾、设备损坏。

- 发电机系统的主要有害因素

发电机房若通风不好，柴油机吸入脏空气会使功率下降，若吸入沙粒等杂质，会使转子间隙的绝缘破坏，甚至导致烧毁。

若柴油发电机组在低于额定功率50%的情况下长期运行，会使发电机油耗加大，发电机容易结炭，增加故障率。

柴油为可燃物，若发生泄漏，遇明火、触发能源，有引起火灾事故的可能。

空压系统存在的危险有害因素分析

- 电气线路老化、绝缘损坏、操作不当会造成触电事故。

- 压缩机的运转部件及压缩气体会产生很强的噪声，人长期在噪声环境下工作会受到听力伤害和失误率上升引发各种事故。

- 压缩机是运用往复原理进行工作，会产生振动，振动影响不消除或未有效控制，会损坏机械设备，对人造成振动伤害。

- 空气过滤器堵塞、油、水不及时排放，润滑油变质、散热片上油污不及时清除，机油管路是否破损、堵塞，可能引起火灾、爆炸。

- 空气储罐未定期检测、维护、压力表、安全阀等装置失灵、超压，可能发生爆炸事故。

- 空压机的旋转部位未设置防护栏或防护栏锈蚀损坏，可能造成机械伤害。

- 检、维修过程中，违章操作，上下抛、掷工具、物件等，可能造成物体打击。

循环水池及冷却系统危险性分析

- 循环水池系统危险性分析

  - 供水和循环水系统、污水处理系统主要存在因传动设备无安全防护装置，有可能造成物体打击，机械伤害等事故。

  - 水循环池、污水处理池若无安全防护栏，人员不慎有可能发生淹溺事故。

  - 循环泵、水泵、风机等运行时产生的噪声对作业人员听力造成损

  - 清理循环水池未办理作业许可，造成人员伤亡。

- 冷却系统危险性分析

  - 冷冻设备中压缩机和蒸发器、冷凝器发生事故的比例较高，误操作、选材不当、设备制造缺陷、腐蚀等原因都可能发生事故。

  - 低温水泄漏、飞溅，以及制冷剂在皮肤上的气化，会造成冻伤事故。

  - 冷冻机组中，冷却水不足或冷却水温度过高，可导致冷冻机组系统超压，引起爆炸事故。

  - 冷冻机的吸、排气不通畅，发生憋压，有发生事故的可能。

  - 低温水温度达不到要求，造成工艺过程中冷却不足；

  - 低温水水质不良，含有杂质，会造成管线腐蚀损坏；

  - 冷冻系统故障，造成工艺过程中冷却中断。

  - 冷冻作业属于特种作业，操作工未经特种作业培训，未取得特种作业证，上岗操作，未按照操作规程操作等，可导致爆炸、中毒、机械伤害事故的发生。

  - 冷冻机等各类泵、机在运转过程中产生噪声，工作人员长期在噪声环境中作业，身心健康会受到不同程度的伤害。噪声对人的危害是多方面的，不仅有可能使人患上职业性耳聋，还可能引起其它疾病。

冷冻系统（制冰）危险、有害因素分析

冷冻系统的主要危险、危害因素有:

  - 冷冻设备中压缩机和蒸发器、冷凝器发生事故的比例较高，误操作、选材不当、设备制造缺陷、腐蚀等原因都可能发生容器爆炸，机械伤害等事故。

  - 压缩机、盐水泵等高速旋转的部位若未采取有效的安全防护措施，操作人员有可能发生机械伤害等事故。

  - 压缩机冷却水冷却不良或失效，使温度过高，有可能导致烫伤、超压爆炸事故。

  - 若冷冻机组的电气设备接线不规范，或没有漏电保护装置，或电线、电缆破损，有可能造成操作人员触电等事故。

腐蚀危险性分析

在生产过程中接触到盐酸、液碱等腐蚀性化学品，这些腐蚀品对生产设备、管线、容器、仪表、建筑、安全设施等都存在着严重腐蚀性。这些腐蚀品对设备、设施所存在着的腐蚀因素将对企业安全生产会产生影响，易引发事故。

另外，从地理位置看公司所在地地处苏北里下河地区，濒临黄海，雨量充沛，气候润湿，夏季高温炎热，梅雨时间有时长达2个月，最热月平均相对湿度达84％，容易产生大气腐蚀。

按腐蚀发生的机理，有化学腐蚀、电化学腐蚀和物理腐蚀三种，该装置设施中主要是介质的化学腐蚀。

按腐蚀的形态，分为均匀腐蚀、局部腐蚀和应力作用下的腐蚀三大类。

- 均匀腐蚀是化学工业中最常见的腐蚀，其特点是腐蚀发生在整个金属的表面上。这种腐蚀可以通过增加材料的腐蚀裕量来防止其危险性。

- 局部腐蚀又叫非均匀腐蚀，其特点是腐蚀发生在金属材料的—些特定区域，它不象均匀腐蚀那样造成大量金属损失，但因其难以预测，不易发现，不易设防，往往在没有先兆的情况下使金属物件突然发生破坏，从而造成重大事故和人身伤亡，其危害性远大于均匀腐蚀。

- 应力腐蚀也是一种普遍存在的腐蚀，和局部腐蚀一样，其发生也是在没有先兆情况下，使金属材料破坏。

主要污染物及治理系统危险、有害性分析

废气污染物治理装置危险、有害因素分析

公司的气体污染物主要有一氧化氮、二氧化氮、氯化氢等废气，在生产中若处理不当，一旦发生重大有毒、有害物质的泄漏，将对下风或四周单位生产、经营活动或居民生活造成影响影响，危及周边单位的生产安全和人员的生命健康，同时可能引发本单位及周边单位的发生二次事故，后果十分严重，影响公共安全。

水污染防治系统危险、有害因素分析

公司水污染物治理装置的生产特点，主要危险、有害因素情分析如下：

- 水污染物治理装置涉及的介质主要为废水。在生产、储存、输送过程排放的污水中或多或少含有这些物质，这些物质在污水系统中流动时产生的附壁效应（径向流动），长时间的积聚后，人员接触后引起中毒、窒息，引发职业病。

- 当工艺装置生产运行不正常或发生事故时，如装置中的工艺物料发生泄漏，并随污水进入污水处理系统时，污水处理系统存在火灾、爆炸、中毒和环境污染的危险。

- 污水处理系统使用了大量的机械、电气设备，所以存在触电、机械伤害、物体打击等危险、有害因素。

- 污水处理池，如未按规范设置防护栏或警示标志，人员进入污水池作业区，可能会发生人员中毒、窒息事故；人员不小心滑入、跌入或清理水池、地下沟渠时，可能会发生淹溺、中毒、窒息等事故。

固废污染防治系统危险、有害因素分析

固废有废水预处理产生的废盐等，其中含有易燃、有毒、有害物质；若环保治理装置设施不全、运行失效、违反安全技术操作规程、应急处置不当、管理不到位或环保治理达不到国家标准要求，不仅造成环境污染，还会引发火灾、中毒事故的发生。

自然条件的危险、有害因素分析

本公司所在地区的自然灾害主要是雷击、台风、洪水、高温、冰冻、地震、龙卷风、大雾、暴雷等。针对本公司生产装置的特点，其主要危险、有害因素为：

- 如果厂房、设备没有按照地震基本烈度的要求设防，一旦发生地震，各建(构)筑物在地震中均可能遭受危害，存在地震灾害的可能性。

- 本区域夏季汛期雷暴雨较多，属雷击危险区域。

- 暴雨引起积水、洪涝，如果不预先采取防范措施，可能造成设备、厂房被淹没，引发环境污染、造成停产事故。

- 夏秋之交，台风、龙卷风侵袭，暴雨、雷电等不利气候条件，会造成毁坏厂房、洪涝、火灾、雷击的危险、有害。

- 夏季气温高、湿度大、洪水、暴雨、雷电、台风均可能带来以下危险因素：

  - 密封材料的泄漏可能性增加，爆炸的可能性也随之增加；

  - 电气设备温度高，绝缘强度降低，易造成触电和设备损害；

  - 洪水、强降雨淹没仓库；

  - 台风、龙卷风、雷击可能毁坏仓库等造成火灾、变配电系统短路跳闸爆炸、破坏电气设备和供电系统；

  - 气温高，工作人员休息不好，加之工作岗位存在噪声，以及有害物质侵害，易造成思维混乱，精力不集中，甚至错觉，而引发操作事故。

  - 冬季气温降低，会产生冰冻、大雪带来以下危险、危害因素：

  - 道路，特别是露天的操作岗位，因结冰、积雪滑倒的可能性增大；

  - 不流动或流速低的水池设施、管道、阀门易冻裂，造成泄漏或运行中断的可能性增大；

- 本区域夏天炎热，冬天寒冷的特点，气候变化较大，对人和设备及安全生产构成一定影响。

检（维）修过程中的危险、有害因素分析(8种特殊作业危险分析）

- 设备检修中的火灾爆炸事故原因分析

  - 安全制度不健全

各种设备检修，都必须严格遵守检修工作的各项规章制度，如停车、检修、开车安全措施。作业票证审批制度，安全监护制度等。除遵守已有的动火、罐内作业等安全制度外，还应针对具体的检修作业内容、范围提出补充的防火要求，明确检修作业程序及进入施工现场的安全纪律等。

企业没有针对检修作业的内容、范围提出专门的防火规定，施工要求也不明确；有的企业甚至在检修中无抽堵盲板、置换、清洗的规定。在检修过程中，如果管理不善、组织不好、操作失误，容易发生火灾爆炸事故。

  - 停车、试车操作失误

设备检修使原本处于正常状态的连续生产中断，设备状态（如阀门、开关等）和工艺参数发生变化，检修完毕后存在设备状态及工艺参数返回正常值的过程，停车，试车过程中出现操作失误及设备故障，易造成火灾、爆炸事故。

  - 未按规定隔离及加设盲板

停车检修的设备必须与运行系统可靠隔离，这是石油化工检修必须遵循的安全规定之一。最可靠的隔离措施是将与检修设备相连通的管道、管道上的阀门、伸缩接头等可拆部分拆下，然后在管路侧的法兰上装设盲板。如果无可拆卸部分或拆卸十分困难，则应在与检修设备相连的管道法兰连接处插入盲板。

以往检修时，由于没有隔离或隔离措施不当，致使运行系统内的有毒、易燃、腐蚀、窒息性或高温介质进入检修设备，造成多起重大着火爆炸事故。

- 多种类型作业混合，多种危险因素并存

  - 交叉作业

由于检修作业经常是多工种、多工序相互配合，同时在多个工作层面交叉进行，因而存在着多种多样的危险因素，一旦某一细小环节出现失误，发生事故的可能性就极大。此种情况在抢修中最为常见。

  - 电气检修作业

全厂各个角落，点多、面广、线长。在辖区内架空或地埋的电力电缆、变配电系统、电气设备，特别是电缆隧道的检修过程中，都有可能发生意外，造成触电、电弧灼伤，甚至火灾爆炸等严重事故。

  - 登高作业

在检修工作中登高作业多，易发生高处坠落事故。

  - 作业环境恶劣，工作条件差

设备检修作业常常需要在一些危险场地进行，若在场所狭窄、通风不畅、高空高压、地面高低不平、有毒有害气体以及照明不足等恶劣环境中进行，都有可能对检修人员造成伤害。如在排水井疏通、电缆隧道内及一级危险点源区域作业，就极易发生各种事故。

  - 人工作业多，事故概率高

检修中拆装的机器设备、部件经常需要多次吊运，在人工扶、推、拉、抬以及使用各种手工或半机械化的工具的情况下，人机接触频繁，险情增多，发生事故的概率较高。如水泵或高压电机检修、电力电缆、大中修等工作，施工作业人员多、涉及工种多，同时作业环境狭小，容易发生人身伤害事故。

  - 检修安全管理难度大

检修工程量大、周期短，参加检修的单位、人员多，素质参差不齐，组织管理难度大；而检修作业又需在特定场所多工种协调配合下按要求的工期完成，这样，就会出现因抢工期违章增多、安全监督不到位等管理漏洞，容易发生事故。

因此，在化工设备检修过程中，存在着爆炸、火灾、高处坠落、机械伤害、起重伤害、物体打击、噪声、振动等危险、有害因素。

- 焊割、起重危险、有害因素分析

  - 起重吊装作业潜在的危险性是起重伤害、物体打击。如果吊装的物体是易燃、易爆、有毒、腐蚀性的物料，若吊索吊具意外断裂、吊钩损坏或违反操作规程等发生吊物坠落，除有可能直接伤人外，还会将盛装易燃、易爆、有毒、腐蚀性强的物件包装损坏，介质流散出来，造成污染，甚至会发生火灾、爆炸、腐蚀、中毒等事故。起重设备在检查、检修过程中，存在着触电、高处坠落、机械伤害等危险性，汽车吊在行驶过程中存在着引发交通事故的潜在危险性。

  - 公司涉及了易燃、易爆、有毒、有害物料的生产、储存和使用，主要危险、危害是火灾、爆炸，所以在检修过程中，特别是在焊割作业时，容易发生，以及中毒、触电、高处坠落、物体打击、灼（烫）伤、腐蚀等事故。许多案例表明，化工企业在焊割时，发生的事故较多，有的甚至引发了重大事故。

其他可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素分析

生产过程中还存物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、高处坠落、听力伤害。

- 物体打击

生产巡查和设备维修时，存在因工具、附件、零部件等物体失落、飞落、坠落等而导致物体打击。

- 机械伤害

  - 动设备(如电机、泵、螺杆空气压缩机等)的旋转部件、啮合部件等，若缺乏良好的防护措施，有可能伤及操作人员的手、脚、头部及身体其它部位，造成机械伤害。

  - 动设备维修时，因管理不善，缺乏作业监护人，切断的电源被其他操作人员无意合上导致机械伤害。

  - 使用电动维修工具、电动切割设备因使用不当造成机械伤害。

- 起重伤害

设备吊装及维修等过程中使用起重设备，存在起重伤害的可能。

- 触电

电气伤害包括雷电、静电、漏电、电弧烧伤等事故。

  - 若电气设备的选型不当，安装操作不当、保养不善，接地、接零装置损坏或失效等，会引起电气设备绝缘性能降低或保护失效，有可能造成漏电，引起触电事故或电气伤害。

  - 电气线路敷设未考虑作业环境条件的影响，敷设不符合要求，会引起电气设备绝缘性能降低或保护失效，有可能造成漏电，引起触电事故或电气伤害。

  - 厂内防雷设施或接地损坏、失效可能遭受雷击、产生火灾、设备损坏、人员触电事故。

  - 在维修、检查工作中若不严格按照安全规定执行，易造成触电事故。

  - 缺乏用电安全知识违章用电，作业人员违章操作、不慎接触电源都有可能造成触电事故。

  - 电线断落地面可能造成触电或跨步电压触电事故。

- 高处坠落

人员登高作业、登高巡查时防护措施不当、操作失误；或有关人员身体不适、注意力不集中；违反高处作业规定；或不严格执行安全操作规程以及由于设备、护栏腐蚀等，有发生高处坠落的危险。

- 听力伤害

  - 电机、泵等设备在运转过程中产生噪声。

  - 电机、泵等设备在不正常运转过程中产生振动。

- 淹溺

  - 重氮化桶容积较大，若人不慎落入存在淹溺的危险性。

  - 污水处理池、消防水池较深，人员不慎落入也存在淹溺的危险性。

重大危险源辨识

依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，经辨识，彩瑞公司本项目中涉及到的重大危险源物质有乙酸、亚硝酸钠，全厂生产中还涉及到生产过程中产生的尾气——氯化氢、一氧化氮、二氧化氮。

经辨识：彩瑞公司不构成危险化学品重大危险源。

现有事故风险防控与应急措施情况

| 序 号 | 危险场所或危险目标 | 危险源物质 | 危险 因素 | 危险 后果 | 严重程度 | 应急措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 风险等级 | 后果 |  |
| 1 | 一车间 | 颜料 黄83、颜料红170、生产装置 | 盐酸、液碱、亚硝酸钠、4-氨基苯甲酰胺等 | 泄漏、超温、静电、外溢 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤、触电 | 较大 | 人员伤亡、设备损坏、环境污染 | 一、危险化学品泄漏事故处置 a）当班人员立即向车间主任报告； b）班长迅速查明事故发生源点，组织切断危险源，防止事故扩大； c）班长立即组织人员迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入； d）班长立即组织人员清点搜救，对中毒者进行人工呼心脏复苏等紧急抢救，设立临时警戒； e）小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除； f）切断事故源时，必须在消防救护队人员配合下进行处理； g）所有岗位人员戴好自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，坚守岗位，作好紧急停车准备。 二、易燃易爆物料等泄漏事故处置 a）当班人员立即向车间主任报告； b）班长迅速查明事故发生源点，组织切断危险源，防止事故扩大； c）班长立即组织人员迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入； d）班长立即组织人员清点搜救，对中毒者进行人工呼心脏复苏等紧急抢救，设立临时警戒； e）消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。； 三 、爆炸处置 a）班长立即下令操作工人停车，并向值班车间主任报告。 b）各岗位在操作室内完成停车程序，并视情况立即切断事故源。 c）在爆炸中导致甲苯、邻二甲苯等泄漏时，装置除了按全系统紧急停车处理外，应立即切断原料，当物料泄漏扩散致使现场和操作室情况不明时，应安排两人穿好防化服完成停车操作，保证装置安全，防止事故扩大，其余班组人员佩戴好空呼或氧呼立即进行撤离； d）当泄漏源得以控制后，现场情况允许后，班长应立即组织各岗位人员完成装置停车后现场的处置工作。 四、 火灾处置 a）班长立即向车间主任报告； b）车间主任通知应急小组成员赶赴事故现场，参与应急救援； c）班长组织清点人员，搜救中毒人员，疏散现场无关人员； d）班长组织采取措施，尽快切断事故源； e）根据事故性质危险程度，装置减负荷或局部停车。 f）当火势较小时，班长立即组织用灭火器将火扑灭； g）检查关闭地沟围堰阀（正确情况下应处于关闭状态）； h）当火势无法控制有爆炸危险或已经发生爆炸时，现场人员立即撤离到安全地带。 五 、物料泄露处置 a）班长立即向车间主任报告； b）立即停止向车间输送易燃易爆物料等，关闭相关阀门，切断泄漏源，防止事故扩大； c）班长立即组织人员清点搜救，对中毒者进行人工呼心脏复苏等紧急抢救，设立临时警戒，疏散事故区域无关人员； d）通知停止现场一切明火作业，所有电器设备和照明保持原来状态，机动车辆就地熄火； e）其他原因（阀门关不严或无法关闭等）无法处理时，若事故有扩大趋势，则局部或全部停车处理。 f）所有岗位人员戴好空呼或氧呼，坚守岗位，作好紧急停车准备。 六、异常情况安全处置措施 1、生产中如发现温度、压力等出现异常，应立即停止加料、升温等操作，立即向上级部门汇报，并注意温度压力等变化，必要时应降温、打开应急放空口等处理，防止火灾、爆炸等危险 2、生产过程中如出现设备异常，如电机异常声响、管道受压泄露（膨胀）、设备无法受控等，应立即向上级部门汇报，按紧急停车处理 3、如发现所用原料有异常，应及时告知车间（值班人员），经核定无误后方可正常生产 |
| 2 | 二车间 | 颜料黄150、颜料 黄146、颜料 黄83、颜料 红170、颜料深加工 | 液碱 盐酸 亚硝酸钠 红色基KD 色酚AS-LC 乙酸等 | 泄漏、超温、静电、外溢 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤、触电 | 较大 | 人员伤亡、设备损坏、环境污染 |  |
| 3 | 三车间 | 颜料黄191、颜料黄74、颜料黄139、颜料黄191 | 液碱 盐酸 亚硝酸钠 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮 氯化钙 | 泄漏、超温、静电、外溢 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤、触电 | 较大 | 人员伤亡、设备损坏、环境污染 |  |
| 2 | 仓库一 | 六水合氯化镍 氯化钙 | 坍塌 | 坍塌 | 较小 | 人员伤亡、设备损坏、环境污染 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。 |
| 3 | 仓库二 | 亚硝酸钠 对甲苯磺酰肼 巴比妥酸亚硝酸钠、红色基KD 色酚AS-LC 乙酸等 | 泄漏、静电、明火、激发能源 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 | 较大 | 人员伤亡、设备损坏、环境污染 |  |
| 4 | 变配电房 | 变压器等配电装置 | 线路老化、短路 | 火灾、触电 | 较大 | 人员伤亡、设备损坏 | 一、突发停电事故应急处置 1、应急措施：遇突发性停电，电工值班人员应立即赶赴现场，查明原因，及时送电。要求：岗位备防护用品，电瓶灯或安装应急照明灯。 2、整改措施：加强岗位技能培训，并定期检查应急物品。 二、岗位突发火情应急处置 1、变配电房/车间配电间 1）变配电房/车间配电间电器着火，应立即切断电源，并用灭火器灭火，原则不用干粉灭火器。 2）整改措施：加强员工消防技能培训、巡回检查，定期检查消防设施，加强配电间降温，选择合适功率电器/线路，并装电器保护装置。 2、车间电器设备/线路 1、因车间电器设备/线路维护保管不善，引起线路打火。应及时联系电工检修电器/线路。 2、整改措施：定期检查车间电器设备/线路，确保车间电器设备、线路绝缘良好。 三、触电处置 （1）脱离电源： ①触电急救,首先要使触电者迅速离电源，越快越好。②触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员，因为有触电危险。③如触电者处于高处，解脱电源后会自高处坠落，因此，要采取预防措施。④触电者触及低压带电设备，救护人员应设法迅速切断电源，如拉开电源开关或刀闸，拔除电源插头等。或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者。也可抓住触电者 干燥而不贴身的衣服，将其拖开，切记要避免碰到金属物体和触电 者的裸露身躯。也可戴绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解 脱触电者。如果电流通 过触电者入地，并且触电者紧握电线，可设法用干木板塞到身下，与地隔离，也可用干木把斧子或有绝缘柄的钳子等将电线剪断。剪断电线要分相，一根一根地剪断，并尽可能站在绝缘物体或干木板上。⑤触电者触及高压带电设备，救护人员应迅速切断电源，或用适合该电压等级的绝缘工具(戴绝缘手套、穿绝缘靴并用绝缘棒) 解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部 分必要的安全距离。⑥如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电，救护人员在未做好安全措施(如穿绝缘靴或临时双脚并紧跳跃地接近触电者)前，不能接近断线点至8～10m范围内，防止跨步电压伤人。触电者脱离带电导线后亦应迅速带至8～10m范围以外后立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后，立即就地进行急救。 （2）伤员脱离电源后的处理： ①触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动。②触电伤员如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用5s时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。③需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，并设法联系医疗部门接替救治。④呼吸、心跳情况的判定：触电伤员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法，判定伤员呼吸心跳情况：看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作；听—用贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音；试—试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧(左 或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动；若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。 |

# 事故发生可能性及其后果分析

表 3-1事故发生可能性及其后果分析

| 序号 | 生产品种 | 工艺操作及部位 | 涉及物料 | 危险与有害因素 | 引起危险和危害的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颜料红170-2 | 重氮桶 | 4-氨基苯甲酰胺 | 腐蚀 | 泄漏、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 色酚AS-PH钠盐 | 腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 液碱 | 腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  | 颜料黄83 | 重氮桶 | 3,3-二氯联苯胺 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 4-氯-2,5-二甲氧基乙酰基乙酰苯胺 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 乙酸 | 火灾、爆炸、中毒 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 氯化氢 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  | 颜料黄150 | 重氮桶 | 对甲苯磺酰肼 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 巴比妥酸 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 氯化氢 | 中毒、火灾、爆炸 | 泄漏、操作不当 |
|  | 料红170-1 | 重氮桶 | 4-氨基苯甲酰胺 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 色酚AS-PH钠盐 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  | 颜料红146 | 重氮桶 | 红色基KD | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 色酚AS-LC | 灼伤、腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 液碱 | 腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 氯化氢 | 中毒、火灾、爆炸 | 泄漏、操作不当 |
|  | 颜料黄191 | 盐酸高位槽 | 盐酸 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 液碱高位槽 | 液碱 | 灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 重氮桶 | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、液碱、盐酸、亚硝酸钠、冰块、重氮盐、氯化钠 | 中毒、灼伤 | 泄漏、超温、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、重氮盐、偶合中间体、颜料黄191、氯化钠、氯化氢、颜料黄191、 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、重氮盐、中间体1、偶合中间体、颜料黄191、氯化钠、氯化氢 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合组分桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、液碱 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 隔膜压滤机 | 颜料黄191 | 机械伤害 | 操作不当、防护不当 |
|  | 颜料黄74 | 重氮桶 | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、液碱、盐酸、亚硝酸钠、冰块、重氮盐、氯化钠 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合组分桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、液碱 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合桶 | 重氮盐、氯化钙、颜料黄74、氯化钠、氯化氢 | 中毒、灼伤 | 泄漏、超温、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 盐酸高位槽 | 盐酸 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 液碱高位槽 | 液碱 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 隔膜压滤机 | 颜料黄74 | 机械伤害 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  | 颜料黄139 | 缩合桶 | 1-氨基-3-亚氨基异吲哚啉、巴比妥酸、颜料黄139，氨气 | 中毒 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 隔膜压滤机 | 颜料黄139 | 机械伤害 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  | 混拼车间 | 粉碎机 | 颜料黄74、颜料黄139、颜料黄191 | 火灾、粉尘爆炸 | 设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 混拼桶 | 颜料黄74、颜料黄139、颜料黄191 | 火灾、粉尘爆炸 | 设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  | 公用工程 | 空压机 | 压缩空气 | 物理爆炸、机械伤害、触电 | 超压、防护不当 |
|  |  | 制冰机 | 致冷剂 | 物理爆炸、机械伤害、触电 | 超压、防护不当 |
|  |  | 尾气吸收 | 废气 | 中毒、机械伤害 | 泄漏 |

# 划定事故风险等级

事故风险等级分级依据

按照事故的性质、严重程度、可控性、影响范围等因素，对本公司安全生产事故风险等级分为Ⅰ级事故（重大事故）、Ⅱ级事故（较大事故）、Ⅲ级事故（一般事故）。

- 符合下列条件之一的突发事件为一般（Ⅲ级）突发事件：

  - 一次造成1～2人受伤的事故；

  - 一次急性中毒3人以下的事故；

  - 直接经济损失在10万～100万元之间；

  - 经危害识别、风险评价后确定车间能够处置的重大事故隐患或可能引发事故的险情。

- 符合下列条件之一的突发事件为较大（Ⅱ级）突发事件：

  - 一次死亡1～2人，或一次造成3～49人受伤、中毒；

  - 直接经济损失在100万～1000万元之间；

  - 经危害识别、风险评价后确定本厂能够处置的一般事故。

- 符合下列条件之一的突发事件为重大（Ⅰ级）突发事件：

  - 厂现有救援设施无法对事件进行有效控制，可能引发重大次生灾害事件，需要紧急求援；

  - 一次死亡3人（含3人）以上的事故，或50人（含50人）受伤、中毒；

  - 直接经济损失在1000万元以上的事故；

  - 对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置周边人员的。

危险目标事故风险分析

火灾、爆炸、中毒等事故风险分级

表 4-1   火灾、爆炸、中毒等事故风险分级一览表

| 位置 | 涉及物料 | 事故类型 | 引发事故原因 | 造成后果 | 危害 程度 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一车间 | 重氮桶 | 水、4-氨基苯甲酰胺、盐酸、亚硝酸钠、重氮中间体、氯化钠 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 设备故障、物料泄漏 | 人员伤害、设备损坏 | 较大 | 厂区 |
|  | 偶合桶 | 水、重氮中间体、色酚AS-PH钠盐、颜料红170-2、氯化钠 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤 | 设备故障、物料泄漏、静电火花 | 人员伤害、设备损坏 | 较大 | 厂区 |
|  | 偶合组分桶 | 色酚AS/IRG钠盐、水、乙酸、色酚AS/IRG | 火灾、爆炸 | 设备故障、物料泄漏、静电火花 | 人员伤害、设备损坏 | 较大 | 厂区 |
| 二车间 | 重氮桶 | 对甲苯磺酰肼、亚硝酸钠、盐酸、重氮中间体、氯化钠、水 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤 | 设备故障、物料泄漏、静电火花 | 人员伤害、设备损坏 | 较大 | 厂区 |
|  | 偶合桶 | 偶氮巴比妥酸钠、对甲苯磺酰胺、氯化钠、水 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤 | 设备故障、物料泄漏、静电火花 | 人员伤害、设备损坏 | 较大 | 厂区 |
|  | 偶合组分桶 | （颜料红170-1）水、色酚AS-PH钠盐、液碱 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤 | 设备故障、物料泄漏、静电火花 | 人员伤害、设备损坏 | 较大 | 厂区 |
| 三车间 | 重氮桶 | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、液碱、盐酸、亚硝酸钠、冰块、重氮盐、氯化钠 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤 | 设备故障、物料泄漏、静电火花 | 人员伤害、设备损坏 | 较大 | 厂区 |
|  | 偶合桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、重氮盐、偶合中间体、颜料黄191、氯化钠、氯化氢、颜料黄191、 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤 | 设备故障、物料泄漏、静电火花 | 人员伤害、设备损坏 | 较大 | 厂区 |
|  | 偶合组分桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、液碱 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤 | 设备故障、物料泄漏、静电火花 | 人员伤害、设备损坏 | 较大 | 厂区 |
| 仓库一 | 六水合氯化镍 氯化钙等 | 坍塌 | 坍塌 | 人员伤害 | 较小 | 库区 |
| 仓库二 | 亚硝酸钠 对甲苯磺酰肼 巴比妥酸亚硝酸钠、红色基KD 色酚AS-LC 乙酸等 | 火灾、爆炸 | 物料泄漏、静电火花 | 人员伤害 | 较大 | 库区及周围 |
| 变压器 | / | 火灾 | 过载、短路 | 人员伤害、设备损坏 | 较大 | 厂区内 |

# 现有控制及应急措施差距分析

彩瑞实业主要的事故风险就是使用各类易燃易爆化学品，现有的控制措施主要有以下几个方面：

- 危险化学品实行密闭化操作，杜绝跑冒滴漏现象；

- 特种设备按规定设置了安全阀等安全附件，并定期进行检测；

- 加强员工的安全操作技能培训，减少违章作业行为；

- 定期进行义务消防员培训演练，提升应急处理能力；

- 定期组织安全检查，消除安全隐患；

- 严格控制火源，包含各类静电释放产生的火花；

- 危险工艺的自动化控制措施：

现有控制及应急措施差距分析：

- 建设项目的设计、施工必须请有资质的单位进行设计、施工；设备的选型应由设计单位根据工艺参数、腐蚀裕度、物质的危险特性等确定；工艺管线应严格按标准、规范进行配管。

- 建设项目采用的工艺技术具有先进性、可靠性、可操作性。建设单位必须依据相关的法律、标准科学制定相应合理的《工艺技术规程》、《工艺操作法》和《安全技术规程》，加强培训，增强职工的熟练操作程度。还必须做到制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。

  - ①建立完整的工艺安全规程和操作法，工艺安全规程中除了考虑正常开停车、正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施。②工艺流程设计，应尽量减少工艺流程中有毒危险物料的存量。③严格控制各单元反应的操作温度、操作压力和加料速度等工艺指标，要尽可能采取具体的防范措施，防止工艺指标的失控。

  - 本建设项目工艺控制中应具有报警系统，生产运行操作及工艺安全保障及监测参数应进行严格控制，工艺要求的工艺参数必须连续检测。确保在误操作或非正常状况下，物料始终处于安全控制中。

  - 工艺流程设计，应考虑正常开停车、正常操作、异常操作处理及紧急事故处理时的配套设备、设施。

  - 企业为在役危险化学品生产企业，未使用原国家安全监管总局明确的淘汰落后安全技术装备；

- 涉及有毒、腐蚀介质的在反应过程中可能形成憋压、超压的反应设备，要根据要求设置安全泄压装置（安全阀、爆破片）及放空阀，放空管要引至室外安全处，有毒气体要引入吸收装置。

重要的阀、泵要有旁通，设计布局要有利于操作、检修。在生产过程中应加强对各类阀门的日常检查和维修保养，保证阀门严密不渗不漏、开关灵活。

装置及系统所使用的承压设备、压力管线，以及各种阀、法兰、盘根必须通过专业监检单位的检测检验，确保设备本体及安装质量。压力管道设计图必须盖有压力容器设计资格印章。单位应办理压力容器使用证，特种作业操作人员（如化工压力容器操作等），应参加相关培训并取得相关操作上岗证。

保证设备的安全运行和监控，生产装置中所配备的各种压力表、流量计、温度计、液位计、安全阀、可燃、有毒气体报警器等仪表必须齐全有效，并定期送至相应有检测资质单位进行检测。

车间的配电盘、电机、开关、照明、电缆等电气设备须符合绝缘的要求，防止电气火花和触电。电气线路按规范要求敷设，防止因电气火灾引起事故。

工艺管线的设计应考虑抗震和管线的振动，脆性破裂、温度、压力，失稳、高温蠕变、腐蚀及密封因素，应采取相应的防范措施；设计中所用的管材、管线、管件及阀门必须足够的机械强度及使用期限，并应考虑防雷、静电安全措施；管线上安装的安全附件应合理可靠；工艺管线上的联样、废液排放等设计必须安全可靠，且应设置有效的安全设施；工艺管线的绝热保温、保冷设计应符合设计规范的要求。

工艺安全泄压系统设计，应考虑设备及管线的设计压力，允许最高工作压力与安全阀的设定压力的关系，选用可靠的安全泄压设备，以免发生爆炸。

控制投料速度，防止因投料过快引起中毒、爆炸等事故。

- 生产车间应根据所涉及物料性质设计机械通风(包括正常通风及事故通风)，防止有毒有害物料积聚，保证良好的通风。

- 生产设备方面的安全对策措施

  - 生产设备应具有必要的强度、刚度和稳定性，符合安全人－机工程的原则。生产设备应满足《生产设备安全卫生设计总则》(GB5308—1999)的规定以及其他要求。

  - 生产过程中接触的物料建设项目中涉及的物料具有毒性腐蚀性。设备的正确选择是确保装置安全运行、防止中毒、火灾、爆炸的重要手段。应注意以下几个问题：

①必须全面考虑设备的使用场合、结构型式、介质性质、工作特点、材料性能、工艺性能。②设备的材料选用应符合相应标准、法规和技术文件的要求。③严格执行进厂设备、备件、材料的质量检查验收制度，防止不合格设备、备件、材料进入生产装置投入生产，消除设备本身的不安全因素。选用的压力容器、压力管道等危险性较大的设备，必须由持有相应安全、专业许可证的单位进行设计、制造、检验和安装，并应符合国家标准和有关规定的要求。

- 在容易发生超压爆炸的管道上需设置安全阀等防爆卸压装置；在容易造成火焰传播的管道上需设置水封；砂封；阻火器或防火阀；在高压和低压系统之间的接点处和容易发生倒流的管道上；需设置止回阀和切断阀；易燃易爆物料的管道系统应设清洗；置换的接口；具有着火爆炸危险的输送管道；应配备惰性介质管线保护。输送过程中容易产生静电荷导致火灾的管道应设置静电导出装置；火灾危险性较大的密集管网系统可设置可燃气体浓度检测报警装置；设置水喷淋等灭火设施；以便及时扑救初起火灾。

工艺管线上安装的安全泄压设施、控制检测仪表、报警系统及卫生检测设施，应设计合理且安全可靠。工艺管线的防雷电、暴雨、洪水、冰雹等自然灾害以及防静电等安全措施，应符合有关法规的要求。工艺管线的工艺取样、废液排放、废气排放等设计，必须安全可靠，且应设置有效的安全设施。工艺管线的绝热保温、保冷设计，应符合设计规范的要求。

应根据电气设备使用环境的等级、电气设备的种类和使用条件选择电气设备。

- 企业应根据《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总局88号令)、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）、《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T 38315-2019）、《江苏省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》（苏应急[2020]24号）要求，在编制生产安全事故应急预案编制前，对事故风险评估和应急资源调查，保证预案编制科学性，应急资源信息准确性，并保证从业人员应急自救能力，应急救援物质配备等，并与周邻企业签订应急救援物资互助协议，利用其它单位应急救援物质，解决自身需求。加强人员应急培训救教育，让每名员工都了解企业的风险点和危险源，明确自己在应急过程中的职责，提同自身风险防范意识。

- 企业应委托有资质的设计单位对在役生产装置、设施进行全流程的自动化排查、诊断，列出问题清单，提出整改方案，进行系统的设计，委托有资质的单位按照设计进行施工。

# 制定完善生产安全事故风险防控和应急措施

在现有控制措施和应急措施的情况下，各部门车间要不断细化工作要求，进行各级人员培训需求调查，完善培训内容，提升安全意识和操作技能，尽量避免违章作业；

加强日常安全隐患检查分析，寻找公司安全管理中存在的薄弱环节，有针对性的进行防范；

确保应急资源保持良好状态，应急人员加强培训演练，提高应急处理能力；

特种设备细化台账，确保按时进行检测，加强日常维护保养，使之处于良好状态；

加强对八项特殊作业的安全管理，特别是外来施工人员的管理，严格按照园区对外来施工人员的“五双、五个一”管理要求，杜绝不合格的承包商进入公司进行施工。

# 评估结论

综上所述，江苏彩瑞实业有限公司生产项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、技术标准，其安全风险是可以接受的。

江苏彩瑞实业有限公司

应急预案编制小组