生产安全事故应急资源调查报告

江苏彩瑞实业有限公司

二〇二〇年七月

目    录

1 总则	1

1.1 调查对象及范围	1

1.2 调查目的	1

1.3 调查依据	1

1.4 调查工作程序	2

2 生产单位概况	4

2.1 企业简介	4

2.2 地理位置	4

2.3 周边环境及交通状况	5

2.4 生产单位主要风险状况	6

2.4.1 危险化学品危险有害因素分析	6

2.4.2 风险源分析	7

3 企业应急资源	9

3.1 应急资料分类	9

3.2 应急资源基本现状、功能完善程度、可能发生的事故影响程度	9

3.3 公司内部应急组织	10

4 周边社会应急资源调查	11

4.1 周边社会应急资料分类	11

5 应急资源不足或差距分析	14

5.1 应急管理体制工作的诸多方面不够适应	14

5.2 救援力量的不足	14

6 制定完善应急资源的具体措施	15

6.1 应急能力评估	15

6.2 通信与信息保障	15

6.3 6.3 应急队伍保障	15

6.4 交通保障	15

6.5 技术保障	16

6.6 后勤保障	16

6.7 经费保障	16

6.8 物资装置保障	16

6.9 管理保障	16

7 应急资源调查主要结论	18

# 总则

调查对象及范围

调查对象及范围为江苏彩瑞实业有限公司厂区应急资源储备情况，以及周边消防应急设施配备情况。

调查目的

应急资源是突发事件应急处置的基础。目前大部分企业自身应急资源不足应对各类突发事件，若不开展应急资源调查，则无法对应急人力、财力、装备进行科学地调配和引进，据此特编制本应急资源调查报告。

调查依据

下列文件中引用的技术规范和标准通过在本预案中的引用而成为本预案的依据，其最新版本适用于本预案。

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，2014年12月1日施行，修订版）；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第二十九号，2009年5月1日施行，2019年修改)；

- 《中华人民共和国劳动合同法》(中华人民共和国主席令第七十三号，2013年7月1日起施行)；

- 《中华人民共和国职业病防治法》(2018年12月29日施行)；

- 《危险化学品目录》(2015版)；

- 《高毒物品目录》(2003年版)；

- 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号，645号令修改)；

- 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871—2014）；

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（2014年1月1日起施行）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）；

- 《江苏省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》（苏应急[2020]24号）；

- 《江苏省安全生产条例》(2016年10月1日起施行)；

- 《江苏省消防条例》(2011年5月1日起施行)；

- 《江苏省危险化学品事故应急救援体系建设导则》(2006年5月15日施行)；

- 《危险货物品名表》(GB12268-2012)；

- 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

- 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014，2018年版)；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）；

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）；

- 《关于做好生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则实施工作的通知》（盐安监〔2013〕137号）；

- 《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》（应急厅【2019】62号）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T 9011-2019）

- 《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T 38315-2019）

调查工作程序

彩瑞实业成立应急资源调查小组、收集公司内外应急资源相关资料、应急资源情况分析、得出结论。

# 生产单位概况

企业简介

江苏彩瑞实业有限公司原名盐城金马化工有限公司，成立于2006年7月，于2015年12月23日变更为江苏彩瑞实业有限公司，地址为阜宁高新技术产业园（阜宁澳洋工业园）静溪路4号。企业总占地面积29473m2，注册资本6000万元人民币。企业现有职工59人，其中管理人员10人。主要从事颜料系列产品的生产和销售。

江苏彩瑞实业有限公司企业基本情况见表1-1。

表 2-1  江苏彩瑞实业有限公司基本情况一览表

| 单位名称 | 江苏彩瑞实业有限公司 |
| --- | --- |
| 地址 | 阜宁高新技术产业园（原阜宁澳洋工业园静溪路4号） |
| 法定代表人 | 龙进峰 | 联系电话 | 15867193329 |
| 公司类型 | 有限责任公司 | 注册资金 | 6000万元 |
| 成立日期 | 2006年7月 | 企业占地面积 | 29473m2 |
| 公司负责人 | 高 伟 | 联系电话 | 18868761288 |
| 现有职工人数 | 59人 | 技术、管理人数 | 10人 |

地理位置

彩瑞公司位于阜宁县境内的阜宁高新技术产业园(原阜宁澳洋工业园)，阜宁县隶属盐城市，位于苏北平原，黄海之滨，地处东经119°27′～119°58′，北纬33°26′～33°59′，位于江苏省北部盐城市区域内，东接射阳县，南接建湖县，北接滨海县，西接淮安市涟水县、楚州区，面积1439km2，人口106万，下设1个开发区和20个乡镇。荡滩水面30万亩，堆堤泄坡40万亩，全县地势平坦，河流纵横；四季分明，气候温和。

阜宁高新技术产业园，创办于2002年，位于苏北平原中部，阜宁县西郊15km处，远期规划面积20km2，近期规划面积12km2。

该园区水陆交通便利：328、329省道贯穿其中，分别接京沪高速、 宁连高速、宁靖盐高速、沿海大通道四条高速，距盐城机场50km，距连云港港口130km；园区距离县城15km，有城市公交直达，远离人口密集区、养殖区和生态保护区；水资源丰富：项目取水来自苏北灌溉总渠(水源为长江、洪泽湖)和小中河，水量丰富，完全可满足项目用水需求。

周边环境及交通状况

- 周围环境

彩瑞公司选址于阜宁高新技术产业园，厂界围墙东侧50m范围内为空地，再向东为阜宁华泰油脂有限公司；厂界围墙南侧为阜宁世通化工有限公司，企业间共用围墙，厂界围墙西侧为帮家沟（小河），河西为园区便道，再向西为空地。厂界围墙北侧为官王路，官王路北侧为彩瑞公司新征土地（项目未开工）。彩瑞公司四周与外界有2.2m高的实体围墙。

对周边企业24小时生产经营活动情况及居民生活情况调查后列表。

表 2-2  事故影响范围内周边企业24小时生产经营活动情况及居民生活情况调查表

| 方位 | 企业名称 | 生产情况 | 员工总数（人） | 在厂人数（8:00～18:00）（白班） | 在厂人数（18:00～8:00）（三班人员） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧 | 华泰油脂 | 生产 | 32 | 30 | 8 |  |
| 南侧 | 世通化工 | 生产 | 20 | 18 | 5 |  |
| 西侧 | 空地 | -- | -- | -- | -- |  |
| 北侧 | 官王路北--彩瑞公司新征土地（未建项目） | 未建 | -- | -- | -- |  |
| 周边 | 1000m范围内无居民居住 |

注：表中方位以彩瑞公司提供的总平面图的相对方位为准。

彩瑞公司厂界周围1000m范围内无学校、医院、铁路、重要建筑设施和其它敏感公共设施；园区有专业消防队伍，消防通道畅通。

- 交通状况

彩瑞公司在北侧设置一个人流出入口与官王路相通，连接厂区内南北向道路，西南侧设置物流出入口与静溪路相连。彩瑞公司设置了厂内主干道，主要储存、物流区域设置了厂区次干道，在有主要危险、有害区域的位置设置了消防通道。槽车与运输车辆的行车道设置为次干道，形成环形道路。厂区内主干道宽6m，次干道宽4m，消防通道宽4m，应急救援车辆、消防车辆能通达各主要危险源点。

生产单位主要风险状况

危险化学品危险有害因素分析

彩瑞实业在生产过程中，涉及的危险化学品有亚硝酸钠（序号2492）、乙酸（序号2630）、液碱（序号1669）、2-甲氧基-4-硝基苯胺（序号2218）、盐酸（序号2507）；伴生物：氯化氢（序号1475）、一氧化氮（序号2559）、二氧化氮（序号637）、氨气（序号：2）等。其危险、有害因素分析如下：

- 依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号），彩瑞实业涉及到的盐酸属于条例中所列的第三类易制毒化学品。

- 对照《危险化学品目录》（2015版），彩瑞实业未涉及剧毒化学品。

- 依据《高毒物品目录》(2003版)，彩瑞实业涉及二氧化氮高毒物品。

- 依据《各类监控化学品名录》(原化工部令第11号)，彩瑞实业未涉及名录中所列的监控化学品。

- 依据《易制爆危险化学品名录》（2011年版），彩瑞实业未涉及易制爆化学品。

- 对照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准，本项目属于重大危险源物质有：亚硝酸钠、乙酸、氯化氢（伴生，微量）、一氧化氮（伴生，微量）、二氧化氮（伴生，微量），经辨识，彩瑞公司不构成危险化学品重大危险源。

- 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号），《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），彩瑞实业未涉及到重点监管的危险化学品。

因此，本项目涉及的物料存在火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤等职业危险、有害特性。

风险源分析

表 2-1 危险目标的物质名称、发生事故危险等级及可能波及的范围

| 目标 | 名称 | 危险、有害因素 | 事故类型 | 事故发生的可能性 | 发生可能性及严重程度 | 影响 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品名称 | 物料名称 | 高危 工艺 |  |  |  |  |
| 一号目标 | 一车间 | 颜料 黄83、颜料红170、生产装置 | 盐酸、液碱、亚硝酸钠、4-氨基苯甲酰胺等 | 重氮偶合 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤 | 可能发生火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤等事故，造成人员伤亡、财产损失、环境污染。 | 可能，但不经常/Ⅲ（危险的） | 厂区 |
| 二号目标 | 二车间 | 颜料黄150、颜料 黄146、颜料 黄83、颜料 红170、颜料深加工 | 液碱、盐酸、亚硝酸钠、红色基KD、色酚AS-LC、乙酸等 | 重氮偶合 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤 | 可能发生火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤等事故，造成人员伤亡、财产损失、环境污染。 | 可能，但不经常/Ⅲ（危险的） | 厂区 |
| 三号目标 | 三车间 | 颜料黄191、颜料黄74、颜料黄139、颜料黄191 | 液碱 盐酸 亚硝酸钠 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮 氯化钙 | 重氮偶合 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤 | 可能发生火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤等事故，造成人员伤亡、财产损失、环境污染。 | 可能，但不经常/Ⅲ（危险的） | 厂区 |
| 四号目标 | 仓库一 | 六水合氯化镍 氯化钙 | — | 坍塌 | 坍塌 | 很少可能/Ⅱ（临界的） | 仓库 |
| 五号目标 | 仓库二 | 亚硝酸钠、对甲苯磺酰肼、巴比妥酸亚硝酸钠、红色基KD、色酚AS-LC、乙酸等 | — | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤 | 误操作、物料泄漏、电火花、禁忌物混存 | 可能，但不经常/Ⅲ（危险的） | 厂区 |

# 企业应急资源

应急资料分类

应急资源包括人力保障资源、资金保障资源、物资保障资源、设施保障资源、技术保障资源、信息保障资源和特殊保障资源7个方面。

- 人力保障资源。包括专职应急管理人员、相关应急专家、专职应急队伍和辅助应急人员、社会应急组织、企事业单位、社区，以及军队与武警等。

- 资金保障资源。包括专项应急资金、捐献资金和商业保险基金。

- 物资保障资源。其涉及的方面最为广泛，按用途可分为防护救助、交通运输、食品供应、生活用品、医疗卫生、动力照明、通讯广播、工具设备，以及工程材料等等。

- 设施保障资源。包括避难设施、交通设施、医疗设施、专用工程机械等。

- 技术保障资源。包括应急管理专项研究、技术开发、应用建设、技术维护以及专家队伍。

- 信息保障资源。包括事态信息、环境信息、资源信息和应急管理知识等。

- 特殊保障资源。其专指那些稀有的资源、不可消耗的资源等。

应急资源基本现状、功能完善程度、可能发生的事故影响程度

表 3-1  消防设施配置情况表

| 序号 | 设施名称 | 规格 | 型号 | 材料 | 数量 | 配置场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 20 | 一车间 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 | / | 4 |  |  |
|  | 紧急喷淋洗眼器 |  | HA-BPXA | / | 1 |  |  |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 24 | 二车间 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 | / | 8 |  |  |
|  | 紧急喷淋洗眼器 |  | HA-BPXA | / | 1 |  |  |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 32 | 三车间 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 | / | 8 |  |  |
|  | 紧急喷淋洗眼器 | / | HA-BPXA | / | 2 |  |  |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 8 | 混拼车间 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 | / | 2 |  |  |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 24 | 仓库一 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 | / | 12 |  |  |
| 6 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 24 | 仓库二 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 | / | 6 |  |  |

公司内部应急组织

公司成立了应急指挥部，设置抢险灭火组、工艺设备处置组、疏散警戒组、救护医护组、后勤保障组、通讯联络组、善后处理组，明确了总指挥、副总指挥和各专业组负责人。

| 序号 | 指挥职务 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 龙进峰 | 15867193329 |  |
| 2 | 副总指挥 | 高 伟 | 18868761288 |  |
| 3 | 抢险救火组组长 | 裴成岳 | 13815520228 |  |
| 4 | 工艺设备处置组组长 | 丁红桂 | 15861031291 |  |
| 5 | 疏散警戒组组长 | 吴义军 | 18261226288 |  |
| 6 | 救护医护组组长 | 杨小红 | 18761285395 |  |
| 7 | 后勤保障组组长 | 王 娟 | 18914655003 |  |
| 8 | 通讯联络组组长 | 冯 敏 | 15061648591 |  |
| 9 | 善后处置组组长 | 陈贵潮 | 15258887658 |  |

# 周边社会应急资源调查

周边社会应急资料分类

- 周边企业联系电话

| 周边 单位 | 单位名称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阜宁世通化工有限公司 | 88788846 |  |
|  | 阜宁华泰油脂有限公司 | 89711810 |  |

- 周边企业应急资源表

| 序号 | 设施名称 | 规格 | 型号 | 材料 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阜宁世通化工有限公司 |
|  | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC6 | 磷酸铵盐干粉 | 36 |  |
| 阜宁华泰油脂有限公司 |
|  | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC6 | 磷酸铵盐干粉 | 42 |  |

- 危险化学品生产单位应急咨询服务电话

| 地 区 | 单 位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 上海市 | 中毒咨询电话 | 021-62951860；62758710-48 |
|  | 国家经贸委上海化学毒物咨询中心 | 021-62563255 |
|  | 网络医院 | 021-35120528 |
| 北京 | 国家中毒控制中心的电话 | 010-63131122；83163338 |
| 北京 | 国家中毒控制分中心 | 010-66932472 |
| 河南 | 国家中毒控制分中心 | 0371-6967348（日）；6959721（夜） |
| 广东 | 国家中毒控制分中心 | 020-84198181 |
| 辽宁 | 国家中毒控制分中心 | 024-23381129；23388336（24小时） |
| 沈阳 | 国家中毒控制分中心 | 024-25718880；25718881 |
| 河北 | 国家中毒控制分中心 | 0311-6836424 |
| 天津 | 国家中毒控制分中心 | 022-27306362 |
| 徐州 | 国家中毒控制分中心 | 0516-83575037 |
| 石家庄市 | 国家中毒控制分中心 | 0311-120，6066666 |

- 外部救援联系电话

| 序号 | 外部救援单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阜宁县应急管理局 | 87238802 |
| 2 | 阜宁高新区应急管理分局 | 87882285 |
| 3 | 阜宁县生态环境局 | 87213698 |
| 5 | 阜宁县消防救援大队 | 119； 87260052 |
| 6 | 阜宁县公安局 | 110； 87212118 |
| 7 | 急救中心 | 120 |
| 8 | 阜宁县人民医院 | 87212408 |
| 10 | 阜宁县中医院 | 87213841 |
| 11 | 阜宁县第三人民医院 | 87225787 |
| 12 | 阜宁县疾病预防控制中心 | 87240499 |
| 13 | 阜宁高新技术产业开发区郭墅卫生院 | 87881041 |
| 14 | 国家化学品事故应急咨询中心 | （0532）83889090、83889191 |
| 15 | 国家中毒控制中心 | （010）63131122 |
| 16 | 阜宁世通化工有限公司 | 88788846 |
| 17 | 阜宁华泰油脂有限公司 | 89711810 |

- 公司应急防护装备配置

| 序号 | 应急救援器材名称 | 应急救援器材配备位置或个人 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警系统 | 安全科 | 1套 | 火灾、事故报警专用 | 各车间仓库等为子系统 |
| 2 | 固定报警电话 | 安全科 | 1个 | 火灾、事故报警专用 | 报警、通讯联络工具 |
| 3 | 紧急喷淋洗眼器 | 车间、罐区 | 6只 | 救援用 |  |
| 4 | 堵漏装备 | 安全科 | 1套 | 抢险用 |  |
| 5 | 工程抢险装备 | 安全科 | 2套 | 抢险用 |  |
| 6 | 现场受伤人员医疗抢救装备 | 安全科 | 1套 | 救援用 |  |
| 7 | 自给正压式空气呼吸器 | 安全科 | 2套 | 救援用 |  |
| 8 | 防护手套 | 作业人员 | 4副 | 救援用 | 橡胶或乙烯材料 |
| 9 | 防护靴 | 作业人员 | 4副 | 救援用 | 橡胶或乙烯材料 |
| 10 | 药品及器械 | 安全科 | 1套 | 救援用 |  |
| 11 | 过滤式防毒面罩 | 作业人员 | 4套 | 作业人员佩戴 | 一套备用，存放在门卫处 |

- 公司急救药品配置表

| 应急装备类型 | 数量 | 性能 | 存放位置 | 管理人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用酒精 | 1瓶 | 消毒伤口 | 安全科 | 吴义军 | 18261226288 |
| 2%的碳酸氢钠 | 1瓶 | 处理酸灼伤、甲醇中毒 |  |  |  |
| 脱脂棉签 | 1包 | 清洗伤口 |  |  |  |
| 中号胶布 | 1卷 | 粘贴绷带 |  |  |  |
| 纱布 | 1卷 | 包扎伤口 |  |  |  |
| 剪刀 | 1个 | 急救 |  |  |  |
| 镊子 | 1个 | 急救 |  |  |  |
| 医用手套、口罩 | 按实际需要 | 防治施救者被感染 |  |  |  |
| 创可贴 | 20个 | 止血护创 |  |  |  |
| 红花油 | 1瓶 | 瘀伤、扭伤 |  |  |  |
| 清凉油 | 1盒 | 夏季防暑降温 |  |  |  |

# 应急资源不足或差距分析

应急管理体制工作的诸多方面不够适应

现有应急预案体系不完善，预案覆盖面不全，归于原则化，针对性、可操作性不强，特别是上下对应、左右衔接不到位，预案的宣传、培训和演练仍存在不足。

救援力量的不足

救援队伍、专业人员和救援装备不足，目前应急救援队伍主要是企业自有的、为企业本身服务的救援队伍，其专业技术力量、救援人员和装备，不能承担社会救援任务的需要。

# 制定完善应急资源的具体措施

应急能力评估

从以上应急能力分析可知彩瑞实业配备的应急队伍、装备、物资及外部应急资源符合应急救援能力。在预案演练过程中应对以下的应急保障措施进行不断完善和落实。

通信与信息保障

- 对各有关预案的人员和单位联系电话、联系人员变更情况定期收集更新；

- 更新后的信息要在24小时内向各部门传达，并更新预案中的通信联系方式和方法；

- 本单位及周边单位通信信息、应急专家及有关政府部门通信信息收集由通讯站负责。

6.3 应急队伍保障

- 由总经理牵头组成的公司应急救援队伍

- 公司内兼职消防队

- 县消防大队专业应急队伍

- 与相关应急专家签订专家协议书

交通保障

- 事故应急救援期间，救援指挥部负责保障事故抢救用车，保证24小时有值班车辆，保证运送人员、救援物资的运输及时。车辆不足时，由救援指挥部协调公司定点用车或出租车给予支持。

- 现场警戒组负责应急期间公司内交通管理。必要时，提请地方公安交管部门对事故现场和公司外交通进行交通管制，开设应急救援专项通道。

技术保障

由应急专家队伍和专职消防队伍提供相关应急技术保障。

后勤保障

主要负责应急救援人员食宿、接待等生活保障工作。

经费保障

应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，是保障应急状态时应急经费的及时到位。

- 应急专项经费来源：财务部从每月销售收入中按财企[2012]1号文要求提取企业安全费用。其中10%作为应急救援费用开支。

- 使用范围：用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训，

- 事故发生后的救护、检测、消洗等善后处理费用。

- 监督管理措施：应急专项经费由财务负责提取，未经总经理批准不得用于其他方面。

- 预案演练：预案演练费用由财务负责从另外90%内支取，不计入应急专项经费。

物资装置保障

应急装备、设施和器材存放所在公司各区域和岗位，车间、部门严格按照使用说明正确使用，指定专人负责，日常加强维护保管，确保合格备用。

管理保障

- 制定并及时修订事故应急救援预案，制定下发年度应急救援演练计划，安全部牵头按照计划组织实施，重点是对重大危险源的应急救援演练，加强并注重学习各种状态下施救方案，做到正确施救、有效施救。

- 各生产车间、部门根据各自工作性质，每月定期组织各类应急预案演练活动，提高职工尖对突发事件的能力。

- 各部门安排专人管理各类应急救援设备，做到时刻保持好备用状态。

# 应急资源调查主要结论

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查；本企业已组建了应急救援队伍并按安全、消防、环保等部门要求配备了必要的应急设施及设备。由于企业突发事件类型较多，各类事故造成的危害也难以预测，而企业自身的应急资源是有限的，通过本次调查摸清了周边可依托的互助单位与政府配套的公共应急资源及队伍，突发事件发生时，如果能及时有效的利用好这些资源，对突发事件的控制是非常有利的。此外，为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此企业还制定了专项经费保障措施，只要企业落实好措施是能够满足事故应急要求的。

结论：江苏彩瑞实业有限公司配备的应急队伍、装备、物资及外部应急资源符合应急救援能力。